„Program ochrony środowiska

do 2014 r.”

Zespół autorski:

Dr inż. Dariusz Boruszko

Dr inż. Wojciech Dąbrowski

Dr inż. Lech Magrel

Zespół autorski pragnie złożyć serdeczne podziękowanie pracownikom Urzędu Miasta za udostępnienie niezbędnych materiałów oraz poświęcony czas w przygotowaniu niniejszego opracowania.

październik 2005 rok

Spis treści

I.	WPROWADZENIE	4

1.	PRZESŁANKI OGÓLNE	4

2.	PODSTAWY PRAWNE	5

3.	CEL I ZAKRES PROGRAMU	7

4.	FUNKCJE PROGRAMU	7

5.	HORYZONT CZASOWY	8

6.	METODA OPRACOWANIA	8

II.	ANALIZA STANU OBECNEGO	9

1.	PODSTAWOWE DANE O GMINIE	9

1.1.	POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE	9

1.2.	ŚRODOWISKO SPOŁECZNE	10

1.3.	ROZWÓJ GOSPODARCZY	12

2.	ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE	13

2.1.	RZEŹBA  TERENU	13

2.2.	WARUNKI  KLIMATYCZNE	14

2.3.	ZASOBY WODNE	15

2.3.1.	Wody powierzchniowe	15

2.3.2.	Wody podziemne	15

2.4.	WARUNKI GLEBOWE	16

2.5.	ZASOBY SUROWCOWE	17

2.6.	WALORY PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZOWE	17

2.6.1.	Lasy	17

2.6.2.	Formy ochrony przyrody	18

3.	INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA	20

3.1.	UJĘCIA WODY I SIEĆ WODOCIĄGOWA	20

3.2.	SIEĆ KANALIZACJYJNA I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	23

3.3.	GOSPODARKA ODPADAMI	24

3.4.	ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ	31

4.	ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO	31

4.1.	ZANIECZYSZCZENIE ATMOSFERY I EMISJA HAŁASU	31

4.2.	PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE	33

4.3.	ZAGROŻENIE ELEMENTÓW BIOTYCZNYCH	34

5.	EDUKACJA EKOLOGICZNA	35

6.	ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM	36

7.	PODSUMOWANIE ANALIZY	43

III.	CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA  I WOJEWÓDZTWA	46

1.	ZASADY I CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ  PAŃSTWA	46

1.1.	Limity krajowe	54

2.	CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO	56

3.	CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ POWIATU AUGUSTOWSKIEGO	57

IV.	USTALENIA PROGRAMU	59

1.	PRIORYTERTY I DZIAŁANIA EKOLOGICZNE	59

2.	PROGRAM ZADANIOWY	61

2.1.	ZADANIA WŁASNE GMINY	61

2.2.	ZADANIA KOORDYNOWANE	64

3.	UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE PROGRAMU	66

3.1.	PRAWNE	66

3.2.	EKONOMICZNE	67

3.3.	PLANOWANIE PRZESTRZENNE	71

3.4.	SPOŁECZNE	72

3.5.	ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ	72

3.6.	SYSTEM OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO	74

4.	REALIZACJA  I  MONITORING  PROGRAMU	76

V.	Bliografia i Wykaz Skrótów	79

1.	Bibliografia	79

2.	Wykaz Skrótów:	81

# WPROWADZENIE

## PRZESŁANKI OGÓLNE

Ochrona środowiska naturalnego jest obowiązkiem obywateli i władz publicznych, które poprzez politykę zrównoważonego rozwoju powinny zapewnić nie tylko bezpieczeństwo ekologiczne, ale i dostęp do zasobów nieuszczuplonych współczesnemu i przyszłemu pokoleniu. Obowiązek ten jest zapisany w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Uszczegółowienie zapisów Konstytucji stanowią akty prawne o samorządzie terytorialnym wskazując, że gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne, w tym między innymi zadania z zakresu ochrony przyrody i środowiska. W pełni szanując zasadę zrównoważonego rozwoju, należy szukać takich kierunków rozwoju, które doprowadzą do ograniczania emisji, poszanowania energii i zasobów wodnych oraz materiałochłonności, poprawy jakości środowiska  przyrodniczego, wzmocnienia struktur ekologicznych, rozwijania aktywności obywatelskiej i świadomości ekologicznej społeczeństwa. Polskie przepisy 
z zakresu ochrony środowiska przewidują tworzenie kilku różnych typów dokumentów strategicznych mających wpływ na los obecnych i przyszłych pokoleń. Jednymi z takich dokumentów są lub mają być: polityka ekologiczna, program ochrony środowiska oraz plan gospodarki odpadami.

Polityka proekologiczna prowadzona przez władze gminy w pełni wyrażą się poprzez ideę Ekorozwoju, widoczną w planowaniu i realizacji zadań strategicznych. Niniejszy dokument „Program ochrony środowiska do 2014 roku” stanowi podstawę realizacji strategicznych działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego i gospodarki odpadami, jest zarazem źródłem informacji o przyrodniczych uwarunkowaniach gminy i wskazówką kierunku sporządzania gminnych programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami.

Powyższy program ochrony środowiska jest zgodny z dokumentami powiatowymi
i wojewódzkimi oraz z Polityką ekologiczną Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010.

## PODSTAWY PRAWNE

„Program ochrony środowiska do 2014 roku” sporządzono zgodnie 
z obowiązującymi aktami prawnymi:

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku  (Dz.U. z dnia 
20 czerwca 2001r., nr 62, poz. 627 z poź. zm.),

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U., nr 100, poz. 1085, z poź. zm.),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U., nr 115, poz. 1229),

- Ustawa z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody. Dz.U. z dnia  14 września 2001r., nr 99, poz. 1079),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U., nr 62, poz. 628, z póź. zm.),

- Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 
(Dz. U. z 2001 r., nr 63, poz. 638, z póź. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. nr 87, poz. 796),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisk. (Dz.U. nr 179, poz. 1490),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 1, poz. 12),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 w sprawie wymagań 
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z 2003 Nr 110 poz. 1057),

- Dyrektywa Rady Komisji Europejskiej 97/11/EC z 3 marca 1997, wnosząca poprawki do Dyrektywy 85/337/EEC dotyczącej oceny wpływu na środowisko niektórych projektów publicznych i prywatnych,

- Polityka ekologiczna państwa (1991 r.) i II Polityka ekologiczna państwa (2001r.),

- Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 – 2010 (2002 r.),

- Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010,

- Polska 2025, długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju,

- Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych,

- Agenda 21 – Ramowy Program Działań,

- Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej (2001 r.) oraz Unijne programy ochrony środowiska.

Dokument uwzględnia uwarunkowania powiatowe i wojewódzkie wynikające 
z następujących dokumentów:

- Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2010,

- Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa na lata 2004 – 2006,

- Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska,

- Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,

- Powiatowego Programu Ochrony Środowiska,

- Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.

Prawo Ochrony Środowiska stanowi, że działania z zakresu ochrony środowiska w gminie muszą być podejmowane na podstawie aktualnego programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami. Władze Gminy opracowują program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, przy czym projekty dokumentów powinny być zaopiniowane przez Zarząd Powiatu, a plan gospodarki odpadami również przez Zarząd Województwa. Rady Gminy mają obowiązek uchwalić programy ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do 30 czerwca 2004 r.

Program Ochrony Środowiska powinien określać wymagania odnoszące się do polityki ekologicznej państwa, a w szczególności określać:

- cele i priorytety ekologiczne,

- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawne, ekonomiczne, społeczne.

Plan gospodarki odpadami stanowi integralną część programu ochrony środowiska, w szczególności powinien określać:

- aktualny stan gospodarki odpadami, ich charakterystykę jakościową i ilościową,

- istniejące instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów, schemat przepływu odpadów, koszty gospodarowania odpadami,

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarowania odpadami,

- cele i działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

- instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Plan gospodarki odpadami powinien być, zgodnie z ustawą, zaopiniowany przez Zarząd Powiatu i władze wykonawczą Województwa.

## CEL I ZAKRES PROGRAMU

Głównym celem Programu jest określenie polityki  zrównoważonego rozwoju gminy, która ma być realizacją polityki ekologicznej państwa w skali gminy. Program w pełni odzwierciedla tendencje europejskiej polityki ekologicznej, której główne cele to :

- zasada zrównoważonego rozwoju,

- zasada równego dostępu do środowiska postrzegana w kategoriach:

- sprawiedliwości międzypokoleniowej,

- sprawiedliwości międzyregionalnej i międzygrupowej,

- równoważenia szans między człowiekiem i przyrodą,

- zasada przezorności,

- zasada uspołecznienia i subsydiarności,

- zasada prewencji,

- zasada „zanieczyszczający” płaci,

- zasada skuteczności efektywności ekologicznej i ekonomicznej.

Program ochrony środowiska przedstawia aktualną sytuację ekologiczną gminy, uwzględniając uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, w tym ekologiczne, przestrzenne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gminy. Program określa priorytetowe działania  ekologiczne oraz harmonogram zadań ekologicznych. Poniżej przedstawiony jest także dokładny opis uwarunkowań realizacyjnych Programu, jego wdrożenie, ewaluacja i monitoring. Szczególne rozwinięcie Programu stanowi Plan Gospodarki Odpadami.

## FUNKCJE PROGRAMU

Główne  funkcje Programu to:

- realizacja polityki ekologicznej państwa w obszarze gminy,

- strategiczne zarządzanie gminą w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami,

- wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju,

- przekazanie informacji na temat zasobów środowiska przyrodniczego oraz stanu poszczególnych komponentów środowiska,

- przedstawienie problemów i zagrożeń ekologicznych, proponując sposoby ich rozwiązania  w określonym czasie,

- pomoc przy konstruowaniu budżetu gminy,

- organizacja systemu informacji o stanie środowiska i działaniach zmierzających do jego poprawy.

Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami obejmuje następujące zagadnienia merytoryczne:

- ochronę środowiska przyrodniczego,

- gospodarkę leśną,

- gospodarkę wodną,

- ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami,

- sprawy bezpieczeństwa ekologicznego,

- kształtowania świadomości ekologicznej,

- propagowania proekologicznych form działalności gospodarczej.

## HORYZONT CZASOWY

Zgodnie z Polityką ekologiczną państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007 – 2010 oraz wojewódzkim programem ochrony środowiska Program ochrony środowiska oraz plan gospodarki odpadami obejmuje lata 2004 – 2014. Prawo ochrony środowiska, określa w art. 14 ust. 2, iż politykę ekologiczną przyjmuje się na cztery lata i że przewiduje się w niej działania w perspektywie obejmującej kolejne cztery lata. Program zawiera zadania dla dwóch etapów:

- cele  krótkoterminowe – realizowane w latach 2004 – 2007,

- cele  średnioterminowe – realizowane do roku 2014.

Ocena i weryfikacja realizacji zadań Programu dokonywana będzie zgodnie z wymogami ustawy co 2 lata od przyjęcia Programu, stwarzając możliwości weryfikacji i aktualizacji Programu.

## METODA OPRACOWANIA

Program ochrony środowiska oraz plan gospodarki odpadami został opracowany według metodologii planowania strategicznego. Główne działania zmierzające w kierunku powstania niniejszego Programu to:

- zbieranie i analiza danych,

- określeniu diagnozy stanu środowiska przyrodniczego wraz z oceną stanu,

- analiza słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń gminy metodą Analizy SWOT,

- określenie środowiska zewnętrznego - scharakteryzowanie uwarunkowań realizacyjnych Programu w zakresie rozwiązań prawno-instytucjonalnych oraz źródeł finansowania zewnętrznego,

- definiowanie priorytetów ochrony środowiska,

- konkretyzację priorytetów poprzez sformułowania listy zadań,

- opracowanie systemu monitorowania Programu.

Program przygotowany został z udziałem szerokich konsultacji społecznych, przy uwzględnieniu głosów środowiska naukowego, gospodarczego, pracowniczego, kulturalnego i pozarządowego.

# ANALIZA STANU OBECNEGO

## PODSTAWOWE DANE O GMINIE

### POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Gmina Lipsk położona jest na obszarze Niziny Północnopodlaskiej w Kotlinie Biebrzy, która jest jednostką krajobrazową tego makroregionu. Powierzchnia tej Kotliny wynosi 2 600 km2, długość ponad 120 km i szerokość od 1,5 do 40 km. Jest to rozległe zabagnione obniżenie, pokryte często kilkumetrową warstwą torfu (największe w Polsce i jedyne w środkowej Europie kompleksy torfowisk m.in. Czerwone Bagno, Kuwasy, Ławki, Wizna). Są to naturalne tereny łąkowe. Lipsk położony jest na wzgórzu na prawym brzegu Biebrzy w jej Górnym Basenie (Północnym).

W odległości 85 km od Białegostoku i 67 km od Suwałk. Obszar zajmowany przez gminę wynosi 184,42 km2 (w tym miasto Lipsk – 4,92 km2, liczba wsi – 30).

www.gminypolskie.pl

Gmina Lipsk sąsiaduje z gminami: Augustów, Płaska,  Sztabin (powiat augustowski), Nowy Dwór i Dąbrowa Białostocka (powiat sokólski) oraz  z granicą z Białorusią.

### ŚRODOWISKO SPOŁECZNE

W obrębie środowiska społecznego uwzględnione zostały czynniki takie jak: charakterystyka ludności, warunki życia i środowisko kulturowe. Ludność została sklasyfikowana na podstawie struktury, w której uwzględniono wiek, płeć przyrost naturalny, bytowanie geograficzne. Trwałość struktur społecznych – rodzina, stowarzyszenia środowiskowe, przywiązanie do miejsca pracy, kultywowanie tradycji 
i poszanowanie spuścizny kulturowej związane są z emocjonalnym przywiązaniem do miejsca zamieszkania. Wyrazem negatywnego stosunku do miejsca zamieszkania jest dezintegracja i patologia społeczna mierzona poziomem przestępczości, narkomanii 
i alkoholizmu, ilością rozwodów oraz agresywnością zachowań i kontaktów międzyludzkich.

Demografia w gminie Lipsk (DANE NA 31.XII.2002)

| Wyszczególnienie | Liczba ludności | Mężczyźni/ kobiety | Urodzenia żywe w 2002 r. | Zgony | Przyrost naturalny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Lipsk | 5 815 | 2 873 | 2 942 | 73 | 82 | -9 |
| Lipsk - Miasto | 2 540 | 1 211 | 1 329 | 34 | 15 | 19 |
| Lipsk - Obszar wiejski | 3 275 | 1 662 | 1 613 | 39 | 67 | -28 |
| Powiat augustowski | 59 166 | 29 046 | 30 120 | 625 | 614 | 11 |
| Województwo podlaskie | 1 207 704 | 590 589 | 617 115 | 11 265 | 11 440 | -175 |

Średni wskaźnik gęstości zaludnienia w gminie wynosi 36 osób na 1 km2, zaś 
w mieście Lipsk – 511 osób na 1 km2, a na obszarze wiejskim – 19 osób na 1 km2. Przyrost naturalny jest ujemny, podobnie jak w województwie, zaś w mieście Lipsk dodatni. Ludność w wieku produkcyjnym w gminie stanowi 54,5 % (w powiecie 61,5%), zaś w wieku poprodukcyjnym 19,2 % (powiat - 11,8 %). Ludność w wieku produkcyjnym w mieście Lipsk stanowi 58,7 % (w powiecie 61,5 %), zaś w wieku poprodukcyjnym 10,7 % (powiat - 
11,8 %).

Zakres zapotrzebowania na pomoc społeczną z roku na rok wzrasta w miarę ubożenia społeczeństwa. W gminie pomoc społeczna staje się jednym z głównych priorytetów polityki samorządowej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy poprzez zasiłki stałe, okresowe i z tytułu macierzyństwa. Współfinansują również dożywianie dzieci w szkołach oraz udzielają  pomocy rzeczowej potrzebującym. Jednakże narastającym problemem są ciągle niedostateczne fundusze.

W ocenie infrastruktury społecznej  zwrócono szczególną uwagę na problemy związane z modernizacją, utrzymaniem i odpowiednim wykorzystaniem stanu posiadania, co jest 
w znacznym stopniu uzależnione od środków finansowych i kompetencji samorządu terytorialnego. W usługach dla ludności można wyodrębnić poziom podstawowy i wyższego rzędu. Szczególne znaczenie przypisuje się służbie zdrowia, szkolnictwu i kulturze.

Szlaki turystyczne przebiegające przez teren gminy Lipsk:

- Zachodni szlak turystyczny -  Lipsk – Jałowo – Szuszalewo – Kamienna Stara
i Nowa – Ostrowie Biebrzańskie – Nowy Lipsk – Lipsk. Długość szlaku wynosi 
ok. 33 km. Szlak jest dostępny dla rowerów i w zasadzie dla samochodów osobowych.

- Szlak turystyczny dolinami Haciłówki i Wołkuszanki  - Lipsk – Skieblewo – Wołkusz – Bartniki – Starożyńce – Kurianka – Lipsk. Jest dostępny dla rowerów, jak 
i samochodów osobowych. Szlak prowadzi północną częścią gminy Lipsk. Szlak nie jest zagospodarowany turystycznie.

- Szlak północno-zachodni  - Lipsk – Jastrzębna Ii – Balinka – Kozi Rynek – Kuriańskie Bagno – Leśniczówka Hanus – Krasne – Skieblewo – Batorówka – Lipsk. Długość trasy wynosi ok. 60 km. Jest ona dostępna  dla rowerów oraz samochodów osobowych.

Zabytki występujące na terenie gminy to przede wszystkim  neogotycki kościół parafialny zbudowany w 1906 r. w Lipsku oraz społeczne muzeum regionalne 
w Lipsku.

Na terenie gminy Lipsk istnieją następujące placówki kulturalne: biblioteka, dwie świetlice oraz obiekty sportowe - klub sportowy, pływalnia, hala sportowa, kort tenisowy
i kino. Ze zbiorów bibliotecznych, składających się z 19 705 woluminów, korzystają 774 osoby. Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury w Lipsku nad Biebrzą posiada samodzielny, wielofunkcyjny budynek. Znajduje się w nim: sala widowiskowa i kino na 145 miejsc, biblioteka publiczna, pracownie merytoryczne, sala do organizacji uroczystości rodzinnych, siedziba Towarzystwa Przyjaciół Lipska. Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury prowadzi szeroką działalność kulturalną, turystyczną i promocyjną gminy, redaguje gazetę "Echo Lipska". Na terenie gminy znajduje się Muzeum Regionalne oraz działa orkiestra dęta.

### ROZWÓJ GOSPODARCZY

Gmina Lipsk jest gminą o dominującym udziale rolnictwa w strukturze gospodarczej.

Głównym źródłem utrzymania ludności jest praca w rolnictwie indywidualnym.

Według Rocznika Statystycznego z 2002 r. liczba osób pracujących w gminie wynosiła 254, w tym 155 kobiet, zaś w mieście Lipsk liczba osób pracujących w gminie wynosiła 220, w tym 131 kobiet.

Liczba wsi i gospodarstw rolnych oraz średnia wielkość gospodarstwa rolnego.

| Gmina | Liczba wsi | Liczba gospodarstw | Średnia wielkość gospodarstwa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pow. ogólna (ha) | pow. UR (ha) |
| Lipsk m. | 0 | 156 | 14,90 | 7,60 |
| Lipsk gm. | 28 | 763 | 16,70 | 12,90 |
| Powiat | 182 | 5 784 | 12,91 | 10,80 |

Rozdrobniona struktura obszarowa gospodarstw w Polsce jest zagrożeniem, jeżeli chodzi o konkurencyjność w stosunku do obszarowo większych gospodarstw Unii Europejskiej.

Struktura obszarowa indywidualnych gospodarstw rolnych

| Gmina | Gospodarstwa o powierzchni UR (ha) | Razem |
| --- | --- | --- |
|  | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-50 | >50 |  |
|  | ilość | % | ilość | % | ilość | % | ilość | % | ilość | % | ilość | % |  |
| Lipsk m. | 68 | 43,6 | 45 | 28,9 | 27 | 17,3 | 8 | 5,1 | 8 | 5,1 | - | 0 | 156 |
| Lipsk gm. | 57 | 7,5 | 233 | 30,5 | 235 | 30,8 | 131 | 17,2 | 106 | 13,9 | 1 | 0,1 | 763 |
| Powiat | 1 186 | 20,5 | 1 575 | 27,2 | 1 561 | 27,0 | 809 | 14,0 | 639 | 11,1 | 14 | 0,2 | 5 784 |

Dużą rolę, w zakresie rozwoju rolnictwa i jego dostosowania do warunków wynikających  transformacji gospodarki narodowej, jak również wejścia Polski do struktur Unii Europejskiej odgrywają instytucje i organizacje funkcjonujące zarówno w rolnictwie jak też w szeroko rozumianym jego otoczeniu.

Na terenie gminy w 2002 roku funkcjonowało 46 sklepów, zaś zarejestrowanych 
w systemie REGON było 265 podmiotów, zaś w mieście Lipsk funkcjonowały 32 sklepy, zaś zarejestrowanych w systemie REGON było 179 podmiotów.

## ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

### RZEŹBA  TERENU

Znaczne obszary zajmują na terenie gminy płaskie równiny torfowiskowe doliny Biebrzy. Otaczają one wyspy morenowe - Jałowską i Rogożyńskie. Pozostały obszar zajęty jest przez płaską i falistą morenę denną z nieckami korazyjno – denudacyjnymi i dolinkami denudacyjnymi. W obrębie moreny dennej licznie zlokalizowane są pagórki i wzgórza kemowe.

Podłoże krystaliczne budują przeważnie gnejsy i kwarcyty występujące na głębokości ponad 
500 m. Na całym obszarze nie występują utwory ery paleozoicznej. Na skałach prekambru zalegają utwory jury środkowej i jury górnej wykształcone w postaci wapieni, mułowców, margli ilastych, iłowców 
i piasków. Brakuje utworów jury dolnej i kredy dolnej. Kredę środkową reprezentują piaski kwarcytowe
i glaukonitowe, iłowce i mułowce natomiast kredę górną – kreda pisząca, margle, piaski glaukonitowe 
i piaskowce. Utwory kredowe są przykryte na całym obszarze przez utwory trzeciorzędowe.

### WARUNKI  KLIMATYCZNE

Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego. Warunki klimatyczne gminy Lipsk, kształtowane są głównie pod wpływem klimatu kontynentalnego, choć obecność jezior wpływa na złagodzenie amplitudy temperatur. Okres przymrozków kończy się w maju a zaczyna na początku września. Roczna suma opadów zawiera się w granicach 550-700 mm, ich maksimum przypada na lipiec i wynosi 97,4mm. W roku występuje 144 dni z opadami, z tego aż 82 w okresie wegetacji. Wiatry wieją głównie z zachodu (latem) oraz wschodu (zimą).

Maksymalne temperatury notuje się w sierpniu (35,1 °C), minima temperatury występują w styczniu (najniższa notowana to –35,6°C). Okres wegetacyjny trwa 
192 dni, okres bez przymrozków – 72 dni.

Zgodnie z ustaleniami z IMiGW w Warszawie reprezentatywną stacją meteorologiczną dla terenu powiatu augustowskiego jest stacja w Suwałkach. Według „Katalogu danych meteorologicznych” średnie temperatury powietrza dla obszaru przyporządkowanego stacji Suwałki są następujące:

- średnia temperatura w ciągu roku: 5,90 C,

- średnia temperatura w okresie zimowym (sezonie grzewczym): -0,90 C,

- średnia temperatura w okresie letnim: 12,70 C.

Średnia temperatura sezonu grzewczego jest najniższą z temperatur dla wszystkich stacji meteorologicznych w kraju, natomiast średnia temperatura okresu letniego jest jedną 
z najniższych w kraju.

Średnia prędkość wiatru w ciągu roku wynosi ok. 4,2 m/s, przy czym wyższa jest 
w zimie, a niższa w lecie. Z analizy róży wiatrów dla rejonu, w którym leży powiat augustowski, wynika, że najczęściej występują na tym obszarze wiatry z kierunku południowo-zachodniego (25,2 %), natomiast najrzadziej z kierunku północnego (6,2 %) i wschodniego (6,8 %).

### ZASOBY WODNE

#### Wody powierzchniowe

Obszar gminy położony jest w zlewni rzeki Biebrzy i częściowo w zlewni rzeki Niemen, do której to zalicza się rzekę Wołkuszankę, płynącą tu 8,5 km odcinkiem. Na terenie gminy wpływa do Biebrzy z terenów Sandru Augustowskiego – Niedżwiedzica. Jej długość na terenie gminy wynosi 7 km.

Wody powierzchniowe

| Gmina | Płynące | Stojące | Rowy | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lipsk | 98 | - | 91 | 189 |

Biebrza

Jest prawobrzeżnym dopływem Narwi III rzędu. Płynie wzdłuż południowej granicy powiatu augustowskiego, z wyłączeniem krótkich odcinków w okolicach Lipska i Jagłowa. Biebrza posiada charakter rzeki nizinnej z licznymi meandrami i starorzeczami. Kotlina Biebrzańska jest największym w Polsce kompleksem torfowisk niskich stosunkowo mało zmienionych przez człowieka, z fragmentami torfowisk przejściowych i wysokich, mineralnych wysoczyzn, grądów śródbagiennych i nizinnych. Główne dopływy Biebrzy na terenie powiatu augustowskiego (prawobrzeżne) stanowią: Niedźwiedzica, Lebiedzianka, Jastrzębianka, Kopytkówka, Rospuda-Netta z Kanałem Augustowskim.

Wody rzeki Biebrzy według badań przeprowadzonych w 2003 r. zostały w większości sklasyfikowane w II klasie czystości. Jedynie odcinek o długości około 37,7 km, odpowiadał normie III klasy czystości.

#### Wody podziemne

Wody podziemne służą głównie zaspokojeniu potrzeb komunalnych
i przemysłu.

W ostatnich latach notuje się spadek zużycia wody podziemnej. Spowodowane jest to zmniejszonym zapotrzebowaniem na cele przemysłowe (spadek produkcji) oraz oszczędną gospodarkę wodą.

Według podziału hydrogeologicznego Polski obszar gminy znajduje się w obrębie regionu suwalsko-podlaskiego. Charakteryzuje się on naprzemianległym występowaniem poziomów wodonośnych i serii poziomów słabo przepuszczalnych. Przypowierzchniowy poziom wodonośny posiada zwierciadło swobodne, a głębiej leżące poziomy międzymorenowe zwierciadłem napiętym. Szacowana miąższość utworów wodonośnych 
w czwartorzędzie waha się od kilku do 30 metrów. Układ hydroizohips wskazuje na silnie drenujący charakter tej części doliny Biebrzy w stosunku do wszystkich poziomów wodonośnych.

Najpoważniejsze zagrożenie jakości wód podziemnych i powierzchniowych stanowią jednostki osadnicze oraz obiekty produkcyjne i usługowe zlokalizowane na terenach pozbawionych kanalizacji, a posiadające możliwości korzystania z wodociągów. Ścieki odpływające z tych obiektów, gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych o różnym stopniu szczelności. Przy małej szczelności zbiorników bezodpływowych następuje przedostawanie się ścieków do wód podziemnych i powierzchniowych.

### WARUNKI GLEBOWE

Gleby organiczne występują głównie w dolinie Biebrzy. Na grądach śródtorfowych wykształciły się gleby mineralne brunatno-rdzawe wytworzone ze żwiru gliniastego zalegającego na żwirze piaszczystym. Na obszarach wysoczyznowych dominują gleby rdzawe wytworzone z pisków luźnych i słabo gliniastych oraz gleby płowe wytworzone z piasków gliniastych lekkich.

Użytkowanie gruntów w gminie Lipsk (dane z 2003 roku)

| Gmina | ogólna powierzchnia gruntów | użytki rolne | lasy i grunty leśne | pozostałe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | razem | grunty orne | łąki i pastwiska | sady |  |  |
|  | w hektarach |
| Lipsk | 18 442 | 11 651 | 7 672 | 3 917 | 62 | 4 133 | 2 658 |

Jednym z czynników degradujących środowisko przyrodnicze, 
a w szczególności tereny użytkowane rolniczo jest erozja gleb.

W celu przeciwdziałania nasilonej erozji wietrznej należy podjąć następujące działania: wprowadzać zadrzewienia i zakrzewienia w postaci ciągów szpalerowych oraz remiz śródpolnych i śródłąkowych w obniżeniach terenowych, na miedzach, wzdłuż dróg i cieków. Tworzone enklawy zieleni oprócz funkcji ochronnej przed procesami erozyjnymi wzbogacają walory krajobrazowe oraz stanowią miejsca bytowania, migracji i rozrodu organizmów.

### ZASOBY SUROWCOWE

Główne zasoby surowcowe na tym obszarze stanowią piaski rożnoziarniste i żwiry eksploatowane z form kemowych i utworów morenowych. Aktualnie czynne są wyrobiska eksploatacyjne w: Rogożynku (morenowe żwiry średnioziarniste), Rogożynie Nowy (kemowy piasek różnoziarnisty ze żwirem), Dulkowszczyznie (kemowy piasek różnoziarnisty ze żwirem) i w Wielkich Morgach (kemowy żwir z domieszką piasku różnoziarnistego).

Na terenie gminy eksploatowane są następujące, udokumentowane złoża kruszyw budowlanych (żwiru)

- Złoże Lipsk I udokumentowane zasoby 66 515 ton kruszywa a jego eksploatacja rozpoczęła się w roku 2003 decyzja na eksploatacje zasobów ważna jest do 30.08.2018 r.,

- Złoże Lipsk II udokumentowane zasoby 25 040 t żwiru i piasku. oraz 
132 245 m3 piasku. Eksploatację rozpoczęto w 2003 r., a decyzja ważna jest do 30.09.2018 r.

### WALORY PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZOWE

#### Lasy

Ogółem użytki leśne i zadrzewienia zajmują 23% powierzchni gminy.

Biebrzański Park Narodowy zajmuje 10% powierzchni gminy. Dominują na tym terenie niskoturzycowe i mszyste zbiorowiska torfowisk niskich i przejściowych z licznymi mechowiskami. Lokalnie można zaobserwować wkraczanie na otwarte tereny torfowisk zarośli wierzbowych i wierzbowo-brzozowych. Na obszarze gminy występują duże powierzchnie bagienne z bogatą siecią rzeczną oraz rozlewiskami (teren gminy przecinają rzeki: Biebrza, Wołkuszanka, Wołkuszek i Niedźwiedzica z całym systemem drobnych strumieni i rowów), a także kilka zwartych kompleksów leśnych (gmina leży na skraju Puszczy Augustowskiej). Stwarzają one korzystne warunki do bytowania fauny. Na stosunkowo niedużym obszarze występuje duże zróżnicowanie typów zbiorowisk roślinnych, co powoduje istnienie dużej różnorodności w zespołach lokalnej fauny. Najlepiej poznaną
i zarazem największą grupą zwierząt na obszarze gminy są ptaki. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują: bąk, błotniak zbożowy i łąkowy, kropiatka, zielonka, kulik wielki, wodniczka, wąsatka. Rozlewiska rzeki Biebrzy mają ogromne znaczenie dla ptaków lęgowych oraz przelotnych, zwłaszcza w okresie wiosennym. Są to miejsca odpoczynku i żerowania ptaków kaczkowatych (gęsi: zbożowej, gęgawy, białoczelnej oraz kaczek: krzyżówki, cyranki, świstuna, rożeńca, płaskonosa) i ptaków siewkowatych (rycyka, bataliona, czajki, kilku gatunków brodźców). Często spotkać można rybitwy - zwyczajną, białoczelną, czarną oraz mewy – głównie śmieszki.

Zestawienie powierzchni lasów niepaństwowych w gminach.

| Miasto Gmina | Powierzchnia ogólna jednostki (ha) | Powierzchnia lasów niepaństwowych (ha) |
| --- | --- | --- |
| m. Lipsk | 497 | 4 |
| g. Lipsk | 17 945 | 3 081 |
| Powiat Augustów | 165 879 | 10 872 |

#### Formy ochrony przyrody

Na terenie gminy Lipsk obszar BPN zajmuje 1 756 ha. W 1993 r. został utworzony Biebrzański Park Narodowy. Otulina zajmuje powierzchnię 5 068 ha w gminie Lipsk. Są tam unikalne w skali Europy zespoły roślinności bagiennej, rozlewiska i starorzecza, które stanowią naturalne siedliska dla ptaków i zwierząt. Teren Parku to miejsce lęgowe wielu gatunków ptaków, w tym: batalionów, żurawi, błotniaków, bocianów, czapli, kaczek, itd. Doliczono się 263 gatunków ptaków, w tym 21 gatunków z tzw. "Czerwonej Księgi" zwierząt ginących.

Celem obszaru chronionego krajobrazu jest: zatrzymanie procesów degradacji środowiska i zachowanie równowagi ekologicznej, utrzymanie dotychczasowych wartości krajobrazu naturalnego, wypracowanie zasad turystycznego wykorzystania obszaru. Na terenie gminy Lipsk znajduje się obszar chronionego krajobrazu - Dolina Biebrzy. Dolina Biebrzy zajmuje powierzchnię 32 635 ha i celem utworzenia jest ochrona i zachowanie fragmentu doliny Biebrzy o naturalnym charakterze, stanowiącej niejako strefę ochronną w górnej części Biebrzańskiego Parku Narodowego. Podstawa prawna utworzenia: Rozporządzenie Nr 82/98 Wojewody Suwalskiego z dnia 15.06.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Suw. Nr 36, poz. 194).

Cennym walorem krajobrazu gminy są pomniki przyrody. Są to obiekty pojedyncze, w tym pojedyncze drzewa, grupy drzew i aleje.

Pomniki przyrody

| Nr pomnika | Przedmiot ochrony | Obiekt | Miejs-cowość | Wiek | Obwód | Wyso-kość | Rok powołania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 246.1.S | grupa drzew | Modrzew europejski | Krasne |  | 2,09 m | 28 m | 1980 |
| 246.2.S |  | Modrzew europejski | Krasne |  | 1,44 m | 24 m | 1980 |
| 246.3. S |  | Modrzew europejski | Krasne |  | 1,63 m | 25 m | 1980 |
| 246.4. S |  | Modrzew europejski | Krasne |  | 2,13 m | 27 m | 1980 |
| 246.5.S |  | Modrzew europejski | Krasne |  | 2,51 m | 28 m | 1980 |
| 246.6.S |  | Modrzew europejski | Krasne |  | 2,70 m | 28 m | 1980 |
| 246.7.S |  | Modrzew europejski | Krasne |  | 2,10 m | 26 m | 1980 |
| 246.8.S |  | Modrzew europejski | Krasne |  | 2,32 m | 26 m | 1980 |
| 246.9.S |  | Modrzew europejski | Krasne |  | 1,58 m | 24 m | 1980 |
| 450.S | grupa drzew | Lipa drobnolistna - 3 szt. | Wołkusz |  | 2,27 m, 2,40 m, 2,78 m | 25 m | 1996 |

Ochronę gatunkową regulują:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów (Dz. U. Nr 106, poz. 1176).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów dla danych gatunków i odstępstw od tych zakazów (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1456).

Obszar Natura 2000

Dokumenty krajowe regulujące obszar NATURA 200 to:

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 21 lipca 2004 roku w sprawie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

Według stanu prawnego do obszaru Natura 2000 włączono cały kompleks Puszczy Augustowskiej o łącznej pow. 100 tys. ha, wynika to z faktu występowania na terenie Puszczy zarówno siedlisk /Dyrektywa siedliskowa/ jak również gatunków ptaków /Dyrektywa ptasia/ o szczególnym znaczeniu w skali europejskiej. Ponadto w powiecie augustowskim występują następujące obszary wchodzące w skład NATURA 2000.

SOO – Specjalne Obszary Ochronne

- Ostoja Wigierska,

- Dolina Biebrzy.

OSO – Obszary Specjalnej Ochrony

- Puszcza Augustowska,

- Dolina Biebrzy.

Obszar NATURA 2000 na terenie gminy i miasta Lipsk został pokazany poniżej.

## INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

### UJĘCIA WODY I SIEĆ WODOCIĄGOWA

Zaopatrzenie w wodę w oparciu o scentralizowane systemy wodociągowe należy uznać za dobry. Około 97% mieszkańców miasta może korzystać z wody wodociągowej, natomiast gminy ok. 13%. Pozostała część mieszkańców zaopatruje się w wodę z ujęć lokalnych w większości ze studni kopanych, w których jakość wody niejednokrotnie nie odpowiada normom wody pitnej, a zasoby są ograniczone i nie w pełni zaspakajają potrzeby gospodarcze i bytowo-socjalne.

Wydajność stacji wodociągowej w Lipsku wynosi 685 m3/d.

Gmina posiada 19,7 km wodociągu, co stanowi znaczną część zwodociągowania.

Ujęcia wody

| l.p. | Nazwa ujęcia | Zasoby eksploatacyjne (m3/h) | Ilość i głębokość studni (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej Lipsk Ujęcie miejskie w Lipsku | 74,8 | 3 studnie 45 - 54 m. |
| 2. | Zakład Gospodarki Komunalnej Lipsk Ujęcie wody Krasne | 60 | 1 studnia 52 m. |
| 3. | Zakład Gospodarki Komunalnej Lipsk Ujęcie wody Skieblewo | 32 22 | 1. studnia 34 m 2. studnia 33 m |

Sieć wodociągowa według stanu na koniec 2001 r.

| Wyszczególnienie | Sieć wodociągowa rozdzielcza (km) | Podłączenia do budynków mieszkalnych* | Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (tys. m3) | na 1 mieszk. |
| Lipsk - miasto | 15,0 | 319 | 65,6 | 23,6 |
| Lipsk – obszar wiejski | 4,7 | 62 | 5,9 | 1,7 |
| Razem powiat | 684,7 | 6584 | 1 474,2 | 24,2 |

Jakość wody z wodociągów dostarczanej do spożycia przez ludność badana jest przez stacje sanitarno-epidemiologiczne. Według danych GUS na terenach miast powiatu augustowskiego 100% wody dostarczanej z wodociągów posiada jakość odpowiadającą wymaganiom.

Wodociąg zbiorowy w Lipsku gm. Lipsk

Ujęcie wód podziemnych w m. Lipsk   zaopatruje w wodę do celów pitnych, i na potrzeby bytowo-gospodarcze miejscowości: Lipsk, kol. Lipsk, kol. Kurianka, Nowy Rogożyn, Stary Rogożyn, Rogożynek, Dulkowszczyzna, Jaczniki.

Długość sieci wodociągowej wynosi 54,8 km .

Pobór wody odbywa się z trzech studni głębinowych:

- SW-1 głębokość 45m, wydajność eksploatacyjna Qe= 74,8 m3/h przy s=5,2m, data włączenia studni do eksploatacji 1974 rok,

- SW-2 głębokość 45m, wydajność eksploatacyjna Qe= 75,0 m3/h przy s=4,9m, data włączenia studni do eksploatacji 1974 rok,

- SW-3 głębokość 54m, wydajność eksploatacyjna Qe= 74,0 m3/h przy s=6,8m ,data włączenia studni do eksploatacji 1989 rok.

Pobór wody z każdej studni wynosi 280m3/dobę.

Wodociąg zbiorczy w miejscowości  Krasne gm. Lipsk

Ujęcie wód podziemnych w m. Lipsk   zaopatruje w wodę do celów pitnych, i na potrzeby bytowo-gospodarcze miejscowości: Krasne. Długość sieci wodociągowej wynosi 2,1 km ,data włączenia studni do eksploatacji to 1992 rok.

W skład instalacji służącej do poboru wody wchodzą:

- studnia wiercona

- obudowa studni wierconej Ø2000mm,

- układ pompowy z pompa głębinowa,

- stacja hydroforowa,

- sieć wodociągowa rozprowadzająca.

Pobór wody odbywa się z jednej studni głębinowej:

SW-1 głębokość 52,0m, wydajność eksploatacyjna Qe= 60,0 m3/h przy s=6,1m.

Wielkość pobieranej wody wynosi maksymalnie 8,3 m3/h tj. 92 m3/dobę. Pobór wody odbywa się za pomocą pompy typu G60-IV.

Studnie odwiercono w rurach o średnicy 20”i zafiltrowano na głębokości 45,8m. Część robocza I wynosi 7,12m, część robocza II- 7,03m

Wodociąg zbiorczy w miejscowości Skieblewo gm. Lipsk

Ujęcie wód podziemnych w m. Skieblewo  zaopatruje w wodę do celów pitnych, i na potrzeby bytowo-gospodarcze miejscowości: Skieblewo, Żabickie, Dulkowszczyzna, Kurianka, Rogożyn Stary, Rogożyn Nowy, Rogożynek, Jaczniki, Kopczany, Bartniki.

Długość sieci wodociągowej wynosi 21,6 km, data włączenia studni do eksploatacji to 2004 rok.

Pobór wody odbywa się z dwóch  studni głębinowych:

- SW-1- awaryjna, głębokość 33,0m, o  wydajność eksploatacyjna Qe= 22,0 m3/h przy s=6,2m

- SW-2- podstawowa, głębokość 34,0 m, wydajność eksploatacyjna Qe= 32,0 m3/h przy s=4,5m, data włączenia studni do eksploatacji 1974 rok,

Wielkość poboru wody wynosi max 71,0 m3/h (456 m3/dobę)

Woda ze studni pobierana jest pompami głębinowymi o parametrach nie przekraczających ustalonych wydajności studni. Tłoczenie wody do sieci odbywać się będzie poprzez zbiornik wyrównawczy ( bez zbiorników hydroforowych i bez uzdatniania).

Studnie głębinowe posiadają typową budowę z kręgów żelbetowych Ø 2000 mm z pokrywą studzienna Ø 2300 mm.

### SIEĆ KANALIZACJYJNA I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

W 2001 r. na terenie powiatu augustowskiego do wód powierzchniowych lub ziemi wprowadzono 1 115 tys. m3  ścieków komunalnych (dane GUS).

Na terenie gminy lokalna kanalizacja sanitarna znajduje się w mieście Lipsk i ma długość około 9 km. W pozostałej części ścieki gromadzone są w urządzeniach lokalnych 
i w miarę potrzeb opróżniane i wywożone do oczyszczalni ścieków w Lipsku o przepustowości 530  m3/d. Oczyszczalnie są obiektami o nowoczesnej technologii, która gwarantuje oprócz usuwania substancji organicznych i zawiesin, także redukcję zawartości związków biogennych, tzn. azotu i fosforu. Technologie te pozwalają na osiąganie efektów oczyszczania wymaganych przez obowiązujące przepisy prawne.

Oczyszczalnia ścieków

| Nazwa zakładu; lokalizacja | Rodzaj oczyszczalni /rok oddania do eksploatacji | Przepus- towość (m3/d) | Ilość ścieków (m3/d) | Jakość ścieków | Odbiornik ścieków | Punkty zlewne ścieków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BZT5 (mg O2/ dm3) | Zawiesina ogólna (mg/ dm3) | Azot ogólny (mg N /dm3) | Fosfor ogólny (mg P /dm3) |  |  |
| LIPSK - oczyszczalnia miejska | z podwyższonym usuwaniem biogenów / 1995 | 530 | 180 | 5,3 | 11 | 16,8 | 8,3 | rów – rzeka Biebrza | - |

Kanalizacja sanitarna

| Wyszczególnienie | Sieć kanalizacyjna (km)* | Połączenia kanalizacyjne prowadzące do budynków mieszkalnych** |
| --- | --- | --- |
| Lipsk miasto | 9,2 | 186 |
| Lipsk – obszar wiejski | - | - |
| Gmina Lipsk | 9,2 | 186 |
| Powiat Augustowski | 102,7 | 2 753 |

*Sieć kanalizacyjna – sieć ogólnospławna i na ścieki gospodarcze

**Połączenia do budynków — łącznie z połączeniami do budynków zbiorowego zamieszkania

Na terenach wiejskich powiatu ścieki komunalne w większości są gromadzone 
w zbiornikach bezodpływowych. Funkcjonują tu również tzw. przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Na terenie gminy Lipsk długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi 4 km. Brak jest urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe.

### GOSPODARKA ODPADAMI

Problematyka odpadów opisana została szczegółowo w Planie Gospodarki Odpadami, który stanowi integralną część poniższego opracowania.

Zbiórką odpadów komunalnych na terenie miasta zajmuje się Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne „ASTWA” w Białymstoku, ul. Kombatantów 4. Obsługuje ona 13 kontenerów o pojemności 7 m3 rozstawionych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipsku. Do wywozu zgromadzonych odpadów spółka „ASTWA” wykorzystuje posiadany przez siebie samochód samowyładowczy.

Ponadto sporadyczne usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych świadczy Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku.

Z danych uzyskanych z Urzędu Miasta i Gminy w Lipsku wynika, że z terenu miasta wywieziono na składowisko w Kolonii Lipsk w 1999 r. ok. 1 200 m3 (ok. 528 t.) odpadów uznawanych za komunalne. Powyższe dane obliczone zostały na podstawie wywiezionych na składowisko pojemników. Ponadto na składowisko dostawcy indywidualni dostarczyli ok. 600 m3 (ok. 264 t.) odpadów.

Na podstawie uzyskanych danych nie istnieje możliwość określenia przybliżonego objętościowego wskaźnika nagromadzenia odpadów, gdyż zbiórka odpadów prowadzona jest wyłącznie na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej. Na pozostałym terenie miasta i gminy zbiórka odpadów nie jest prowadzona.

Gmina posiada własne składowisko odpadów komunalnych w Kolonii Lipsk o powierzchni 1,1 ha. Składowisko to o docelowej pojemności ok.  35 000 m3 uszczelnione jest warstwą gliny. Przewidywany czas zakończenia eksploatacji składowiska określony został na 2006 rok. Składowisko nie posiada żadnego wyposażenia technicznego.

Za wywóz i składowanie odpadów pobierane są opłaty w wysokości:

- 10,00 zł. za wywóz 1 m3 odpadów ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipsku (spółka „ASTWA”);

- 6,00 zł. za składowanie 1 m3 odpadów (spółka „ASTWA”);

- 1,00 zł. za 1 worek odpadów z gospodarstw domowych (ZGK).

Na terenie miasta i gminy nie jest prowadzona selektywna zbiórka surowców wtórnych.

Poniżej przedstawiono ogólne założenia funkcjonowania Biebrzańskiego Systemu Gospodarki Odpadami.

Funkcjonowanie gospodarki odpadami winno prowadzić do realizacji podstawowego celu, jakim jest ochrona środowiska, zagospodarowanie odpadów i minimalizacja ilości odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia a więc oszczędność miejsca przeznaczonego na składowisko odpadów.

Punktem wyjścia do realizacji tych zadań jest stworzenie racjonalnego i funkcjonalnego systemu gospodarki odpadami, szczególnie uwzględniającego selektywne ich zbieranie. Dobre zaprojektowanie systemu, a następnie jego właściwa realizacja daje największe szanse powodzenia. W wyniku jego wprowadzenia zostają wyodrębnione poszczególne frakcje odpadów z jednoczesnym wskazaniem metod dalszego postępowania z nimi. Jest to szczególnie ważne z uwagi na konieczność odrębnego postępowania z poszczególnymi frakcjami (odpady zmieszane, selektywnie zebrane surowce wtórne, odpady niebezpieczne, bioodpady itd.). Dopełnieniem systemu gromadzenia i wywozu jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej do realizacji programu.

System zbiórki odpadów komunalnych dla miast i gmin Dorzecza Biebrzy

Z uwagi na fakt, że zamknięciem całego cyklu odzysku surowców wtórnych jest ich utylizacja - czyli sprzedaż lub gospodarcze wykorzystanie zebranych surowców, pojęcia powyższe są charakterystyczne dla dziedziny przetwórstwa i produkcji przemysłowej. Infrastruktura zabezpieczająca redystrybucję musi posiadać zatem charakter zakładu produkcyjnego z wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi:

- zapewniona dostawa surowców - w tym przypadku będą to selektywnie dostarczane grupy odpadów;

- określona technologia przerobu dostosowana do wymogów odbiorcy;

- wyposażenie w urządzenia właściwe dla technologii;

- zapewniony zbyt lub sposób zagospodarowania produktów Zakładu Utylizacji (dostosowanie do wymogów rynku).

W celu zapewnienia maksymalnego odzysku surowców wtórnych oraz gospodarczego wykorzystania odpadów przyjęto model selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z założeniami przedstawionymi w punkcie 5.1. jako najbardziej możliwy do wprowadzenia ze względów technicznych i ekonomicznych dla analizowanego terenu.

W ramach systemu zorganizowane będą niezależne podsystemy mające na celu zebranie i zagospodarowanie poszczególnych frakcji:

- odpadów zmieszanych przeznaczonych do przetworzenia i unieszkodliwienia na składowisku odpadów;

- selektywnej zbiórki surowców wtórnych przeznaczonych do sprzedaży;

- selektywnej zbiórki odpadów organicznych i odpadów zielonych;

- zbiórki odpadów problemowych;

- zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Odpady zmieszane w zabudowie jednorodzinnej gromadzone będą  w oparciu o pojemniki 110 lub 120 litrowych. W zabudowie wielorodzinnej gromadzenie odpadów zmieszanych oparte będzie na sieci pojemników 1100 litrowych.

Selektywną zbiórkę surowców wtórnych:

w rejonach zabudowy wielorodzinnej proponuje się prowadzić metodą „u źródła”
z podziałem na poszczególne ich rodzaje; Do gromadzenia odpadów stosowane będą pojemniki 360 i 1100 litrowe na surowce wtórne. Pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów ustawione będą w bezpośrednim sąsiedztwie tworząc punkty gromadzenia odpadów.

W zabudowie jednorodzinnej w rejonach zwartych miast do zbiórki będą służyły worki foliowe dostępne dla poszczególnych posesji. Na terenach otwartych gmin odbiór surowców wtórnych odbywać się będzie w oparciu o sieć Wiejskich Punktów Gromadzenia Surowców Wtórnych.

Proponuje się także uzupełniający system selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenach miast oparty na rozstawieniu odpowiednich pojemników w najbardziej uczęszczanych punktach miasta (targowiska, centra handlowe, obiekty sportowe, szkoły)

Bioodpady

Odpady organiczne z gospodarstw domowych na terenie miast gromadzone będą w specjalnych pojemnikach typu kompostowego. W posesjach jednorodzinnych pojemniki zlokalizowane będą w punktach gromadzenia zlokalizowanych na ulicach w pobliżu kilku z nich;

Odpady zielone z posesji jednorodzinnych zbierane będą w workach papierowych lub z tworzywa naturalnego.

Odpady problemowe gromadzone będą w wyznaczonych Punktach Zbiórki Odpadów i na składowiskach odpadów komunalnych. Ponadto w określonych dniach dokonywana będzie zbiórka odpadów z gospodarstw domowych przy pomocy przystosowanego do tego celu środka transportu.

Odpady wielkogabarytowe odbierane będą w Punktach Zbiórki Odpadów, bezpośrednio w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Stacji Przerobu Odpadów Wielkogabarytowych (SPOW) oraz w ramach okresowej zbiórki. Dostarczone do SPOW odpady demontowane będą na mniejsze elementy stanowiące surowiec wtórny, odpad przeznaczony do zagospodarowania lub zdeponowania na składowisku.

Niezbędnym elementem systemu gospodarki odpadami jest sprawnie funkcjonujący system ich odbioru. Działanie aktualnie na tym polu kilku firm daje mieszkańcom możliwość wyboru partnera do współpracy. Z drugiej zaś strony powoduje zwiększenie kosztów funkcjonowania każdej z firm (serwis, zarządzanie, itd.).

W przypadku wprowadzenia rozwiązań zgodnie z niniejszym opracowaniem konieczny będzie zakup niezbędnej ilości pojemników. Konieczne będzie jasne określenie zadań wypełnianych przez poszczególne firmy lub stworzenie jednaj firmy odpowiedzialnej za realizację zadań wynikających z niniejszego opracowania. Istnieje  niebezpieczeństwo odstępstw od przyjętego modelu dla poprawy kondycji finansowej firm (np. rezygnacja z selektywnej zbiórki odpadów w celu zwiększenia ilości odpadów zmieszanych, większe ilości odpadów, za które można pobierać opłaty lub poszukiwanie tanich składowisk poza obsługiwanym terenem).

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu gromadzenia i odbioru odpadów na terenie miast i gmin można:

- całość działań związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi powierzyć jednej z firm działających na omawianym terenie,

- zdecentralizować system odbioru odpadów zwiększając kontrolę nad realizacją zadań przez każdą z firm wynikających z modelu;

- odbiór selektywnie gromadzonych surowców wtórnych powierzyć jednej z firm przy zachowaniu decentralizacji zbiórki pozostałych odpadów.

- wprowadzić system opłat za zbiórkę, transport i składowanie odpadów pozwalających na samofinansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi lub stosować dopłaty systemowe.

W gminie i mieście Lipsk docelowo przewiduje się	dla zaspokojenia potrzeb w zakresie gromadzenia odpadów rejony zabudowy wielorodzinnej należy wyposażyć w 30 pojemników 1100 litrowych na odpady zmieszane. PGO składać się będą z trzech pojemników na odpady zmieszane.  Aktualnie na terenie miasta zlokalizowanych jest 13 kontenerów zamkniętych o pojemności 7 m3, wobec czego zachodzi potrzeba zakupu 17 pojemników za sumę 14 450,00 zł.

17 x 850,00 zł. = 14 450,00 zł.

W zabudowie wielorodzinnej pojemnik na odpady zmieszane zapełniać się będzie w ciągu 12 dni.

Do zbiórki odpadów wykorzystywany jest sprzęt firmy ASTWA z Białegostoku, wobec czego do analizy przyjęto parametry śmieciarki Mercedes o pojemności 15 m3 pozostającej w dyspozycji tej firmy.

Przyjmując za podstawę powyższe założenia zbiórka odpadów zmieszanych z rejonów zabudowy wielorodzinnej w mieście Lipsk wymagać będzie wykonania łącznie 20 kursów śmieciarki w ciągu roku (30 x 30 : 45). Przy zakładanym systemie śmieciarka może wykonać ok. 2 kursów dziennie, wobec czego zbiórka odpadów zmieszanych z rejonów zabudowy wielorodzinnej zajmie ok. 10 dni w roku.

Do gromadzenia odpadów zmieszanych konieczne jest wyposażenie rejonów zabudowy jednorodzinnej w ok. 336 pojemników 110 litrowych na odpady zmieszane. Aktualnie na terenie miasta nie ma pojemników tego typu, w związku z czym  zachodzi konieczność zakupu pełnej ilości pojemników nowych.

Koszt zakupu niezbędnej ilości pojemników 110 litrowych do zbiórki odpadów zmieszanych wyniesie ok.

336 x 66,50 zł. = 22 334,00 zł.

Pojemnik na odpady zmieszane opróżniany będzie raz na 2 tygodnie. Opróżnienie wszystkich pojemników wiązać się więc będzie z wykonaniem 20 kursów śmieciarki w ciągu roku (336 pojemników x 26 opróżnień : 450) . Przy dwóch kursach śmieciarki dziennie zbiórka odpadów zmieszanych w rejonach zabudowy jednorodzinnej trwać będzie 10 dni w roku.

Na terenie gminy Lipsk wyróżnione zostały wyłącznie rejony budownictwa jednorodzinnego. Charakter zabudowy wskazuje na możliwość organizacji systemu zbiórki odpadów rozpatrywanego w dwóch wariantach

WARIANT A:- zbiórka odpadów komunalnych oparta o system pojemników 1100 litrowych stanowiących sieć WPGO;

WARIANT B: - zbiórka odpadów komunalnych oparta o system pojemników 110 litrowych będących na wyposażeniu każdej posesji.

WARIANT A:

Do gromadzenia odpadów komunalnych w systemie WPGO konieczny będzie zakup 74 pojemników 1100 litrowych do rozstawienia na terenie gminy. Aktualnie nie ma tam żadnych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych z uwagi na brak zorganizowanego systemu zbiórki. Zachodzi zatem konieczność zakupu całej ilości pojemników, których koszt wyniesie ok.:

74 x 850,00 zł. = 62 900,00 zł.

Zgodnie z przyjętym wskaźnikiem nagromadzenia odpadów komunalnych w gminie Lipsk pojemnik 1100 litrowy zapełniać się będzie średnio co 21 dni, w związku z czym opróżniany będzie 17 razy w roku. Przyjmując powyższe oraz pojemność śmieciarki eksploatowanej przez firmę ASTWA (15 m3) za podstawę analizy zbiórka odpadów komunalnych z terenu gminy wymagać będzie wykonania 28 kursów śmieciarki w ciągu roku (74 pojemniki x 17 opróżnień : 450). Gęstość lokalizacji WPGO daje możliwość wykonania w ciągu dnia 1 kursu śmieciarki, w związku z czym obsługa całego systemu trwać będzie 28 dni w roku.

WARIANT B:

Zgodnie z uzyskanymi z Urzędu Miasta i Gminy danymi na terenie gminy zlokalizowanych jest 1167 gospodarstw domowych. Stworzenie systemu zbiórki odpadów w oparciu o pojemniki 110 litrowe będące na wyposażeniu każdego gospodarstwa wymaga zakupu 1167 pojemników. Koszt ich zakupu wyniesie ok.

1167 x 66,50 zł. = 77 605,50 zł.

Wyliczony wskaźnik nagromadzenia odpadów dla gminy Lipsk wskazuje, że średnio pojemnik 110 litrowy zapełniać się będzie w ciągu 30 dni. Opróżniany on będzie 12 razy w roku. Dla zebrania wszystkich odpadów komunalnych z terenu gminy śmieciarka firmy ASTWA będzie musiała wykonać  31 kursów w ciągu roku (1167 x 12: 450). W tak zorganizowanym systemie i przy uwzględnieniu znacznych odległości od punktów odbioru odpadów należy przypuszczać, że śmieciarka będzie mogła wykonać tylko 1 kurs w ciągu dnia, zatem obsługa całego systemu trwać będzie 31 dni w roku.

Uwzględniając różnicę kosztów związanych z wprowadzeniem systemu zbiórki odpadów oraz różnice ewentualnych kosztów eksploatacyjnych związanych z pokonywaniem tras przejazdu śmieciarki proponuje się  budowę systemu zgodnie z wariantem A. Różnice w kosztach eksploatacyjnych staną się bardziej wyraźne w momencie wprowadzenia odbioru odpadów zgodnie z „Wytycznymi w sprawie organizacji planowego wywozu nieczystości stałych z nieruchomości”.

### ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ

Zmiany klimaty, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, degradacja chemiczna gleb jest wynikiem działalności człowieka na środowisko. Emisja do atmosfery gazów: dwu dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu jest głównym problemem ekologicznym. Źródłem tych gazów jest spalanie paliw, głównie dla celów energetycznych. Należy podejmować więc działania zmierzające do zmniejszenia energochłonnych procesów produkcyjnych, zmianę struktury zużywanych paliw, a także wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz bezemisyjnych.
W Polsce głównym źródłem energii cieplnej jest węgiel kamienny.

Problemy te charakterystyczne są także dla gminy Lipsk. Występują tu kotłownie lokalne i indywidualne źródła ciepła na paliwo stałe oraz sporadycznie olejowe. Gospodarstwa domowe wykorzystują piece węglowe i trzony kuchenne. Obiekty publiczne zaopatrywane są w ciepło z lokalnych kotłowni węglowych i olejowych. W obrębie miasta największe źródła ciepła stanowią 3 kotłownie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Lipsku  ( 2- opalane olejem opałowym, 1- węglem kamiennym) oraz kotłownie w obiektach użyteczności publicznej: w Szkole Podstawowej (węgiel) i MGOK w Lipsku (olej opałowy). W obrębie każdej kotłowni zlokalizowany jest węzeł cieplny dla potrzeb c.o. i c.w.u. wyposażony w regulację pogodową. Regulacja odbywa się na poziomie parametrów wody w źródle ciepła. Kotłownie zapewniają ciepło dla potrzeb mieszkańców zabudowy wielorodzinnej i użyteczności publicznej. Pozostałe obiekty produkcyjne, usługowo-handlowe i mieszkalne posiadają własne lokalne źródła ciepła.

Władze gminy dążą do tego, aby stopniowo kotłownie węglowe w innych szkołach i obiektach komunalnych zostały wymienione kotłowniami na paliwo ekologiczne lub biomasę.

Na terenie gminy brak gazociągu.

## ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Zasoby i walory środowiska ulegają licznym zagrożeniom. Źródła zagrożeń są wewnętrzne, zlokalizowane na terenie gminy i zewnętrzne w tym znacznie oddalone.

### ZANIECZYSZCZENIE ATMOSFERY I EMISJA HAŁASU

Stan powietrza w na obszarze dorzecza Biebrzy jest dobry i nie notuje się przekroczeń obecnie obowiązujących norm w tym zakresie (z wyjątkiem ozonu). Na obszarach pozamiejskch, stężenia praktycznie mieszczą się w tle.

Największą część emisji zanieczyszczeń stanowi emisja pochodząca z energetycznego spalania paliw. Spowodowana jest głównie znaczną ilością kotłowni lokalnych opalanych węglem jak również ilością pojazdów samochodowych tranzytowych i lokalnych.

Dwutlenek siarki emitowany jest przede wszystkim przez kotłownie lokalne, przy spalaniu zanieczyszczonego węgla. Tlenki azotu pochodzą ze spalania węgla, koksu, gazu
i benzyn (transport samochodowy). Pyły - emitowane są do atmosfery wraz ze spalinami pochodzącymi ze spalania paliw stałych.

Również zanieczyszczeniem powietrza jest fluor pochodzący ze spalania węgli oraz ołowiu - z transportu samochodowego.

Średnie stężenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w okresie zimowym  jest kilka razy wyższe niż w okresie letnim.

Istotnym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza są tradycyjne kotłownie bądź trzony kuchenno – piecowe w prywatnych budynkach mieszkalnych.

Do jednostek, które eksploatowały w 2002 r. największe źródła emisji poszczególnych zanieczyszczeń w gminie (powyżej 5 Mg/rok), należy Szkoła Podstawowa w Lipsku:

- emisja tlenku węgla - 20,0 Mg/rok,

- emisja pyłów - 5,0 Mg/rok.

Gmina Lipsk należy do strefy A wg klasyfikacji stref pod  kątem ochrony zdrowia oraz 
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin.

Hałas to dźwięki o częstotliwościach od 16 do16 000 Hz. Hałas można podzielić na:

- przemysłowy,

- drogowy.

- komunalny (w miejscach publicznych, w pomieszczeniach mieszkalnych).

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony rozporządzeniem Ministra Środowiska, w zależności od rodzaju terenu i źródła emisji, w porze dziennej wynosi od 60 do 75 dB, w porze nocnej za. od 45 do 67dB. Z badań Państwowego Zakładu Higieny wynika, że granicą, powyżej której hałas należy traktować jako uciążliwy, jest poziom 
60-65 dB.

W odniesieniu do hałasu komunikacyjnego przyjęto (dane PZH), iż jest on mało uciążliwy poniżej 52 dB, średnio uciążliwy w przedziale od 52 do 62 dB, o dużej uciążliwości w granicach 63-70 dB i o bardzo dużej uciążliwości powyżej 70 dB. Hałas powyżej 85 dB jest już uznawany za szkodliwy, długotrwałe jego oddziaływanie może powodować uszkodzenia słuchu z jego utratą włącznie.

Nie były przeprowadzone pomiaru natężenia hałasu na terenie gminy Lipsk.

### PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

Promieniowanie elektromagnetyczne to stosunkowo nowe zanieczyszczenie środowiska.

Źródła pól elektromagnetycznych stanowią linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV oraz związane z nimi stacje elektroenergetyczne.

Do punktowych źródeł promieniowania niejonizującego należą m.in.:

- pojedyncze nadajniki radiowe,

- stacje bazowe telefonii komórkowej analogowej CENTERTEL i cyfrowej GSM 900 instalowane na specjalnych masztach,

- urządzenia emitujące pole elektromagnetyczne pracujące w zakładach przemysłowych, ośrodkach medycznych oraz będące w dyspozycji miejskiej policji
i straży pożarnej.

W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój systemu telekomunikacyjnego 
w województwie podlaskim, a tym samym na obszarze gminy Lipsk. Stan techniczny, wyposażenie ilościowe i jakościowe nie odbiega od średnich wskaźników krajowych. Przestarzałe centrale zostały zastąpione nowymi centralami cyfrowymi. Obszar objęty opracowaniem został pokryty siecią światłowodowa. Zapewniane zostało połączenie w ruchu automatycznym wewnątrz wojewódzkie, krajowe i międzynarodowe.

Poza tradycyjną siecią telekomunikacyjną dynamicznie rozwinęła się również łączność za pomocą telefonii komórkowej, obsługiwana przez operatorów CENTERTEL, ERA GSM i PLUS GSM. Sieci ta pokrywa prawie cały obszar gminy. Niedostateczny zasięg występuje przy dużych nierównościach terenu i na obszarach leśnych. Lawinowo rośnie liczba abonentów sieci telefonii komórkowej i zwiększa się oferta usług np.: dostęp do Internetu, czy poczty elektronicznej.

Zaopatrzenie w energię elektryczną miast i gmin dorzecza Biebrzy opiera się na systemie sieci 110 kV. Na obszarze objętym opracowaniem zlokalizowanych jest 7 stacji trasformatorowo-rozdzielczych RPZ 110/15kV.

Przez teren gminy nie przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV.

Przy obecnym stanie wiedzy i badań w tym zakresie, określenie wpływu fal elektromagnetycznych na środowisko i zdrowie ludzi na danym obszarze jest niemożliwe.

W przypadku stacji bazowych telefonii komórkowej pola elektromagnetyczne są wypromieniowywane na bardzo dużych wysokościach, w miejscach niedostępnych dla ludzi.

Brak stałego monitoringu w zakresie elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego uniemożliwia ocenę stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wokół obiektów i urządzeń będących jego źródłem.

### ZAGROŻENIE ELEMENTÓW BIOTYCZNYCH

Transport jest poważnym źródłem zanieczyszczenia środowiska. W ostatnich latach  w Polsce nastąpił gwałtowny rozwój transportu drogowego, a wraz z nim pojawiły się nowe zagrożenia środowiska. Prawie dwukrotnie wzrosła liczba prywatnych samochodów. Towarzyszy temu niedostateczny rozwój sieci dróg, autostrad, co powoduje zatory, korki i większą emisję substancji i hałasu do środowiska. Spaliny i hałas komunikacyjny stwarzają duże zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. Wzrastająca liczba samochodów, często starych, wyeksploatowanych – to także źródło dużej ilości odpadów.

Zagrożeniem środowiska jest więc transport pod każdą postacią, a więc drogowy, kolejowy, jak i wodny oraz przebiegające przez teren powiatu rurociągi paliwowe, linie energetyczne.

Zagrożenie dla ludności stwarzają stacje i dystrybutory paliw płynnych 
i gazowych. W rejonie stacji paliw w Lipsku stwierdzono skażenie gleby, którą należy zrekultywować.

Dużym zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego, a w dalszej konsekwencji zdrowia ludzi może być nieprzemyślana i chaotyczna działalność człowieka nie uwzględniająca zasad ochrony środowiska.

W przypadku awarii (uszkodzenia) cystern lub w następstwie katastrofy drogowej istnieje realne zagrożenie skażenia ludności i środowiska wokół wymienionych tras przewozu. W gminie głównym źródłem potencjalnych awarii jest transport drogowy materiałów niebezpiecznych.

Na terenie miasta i gminy jest 25 km dróg wojewódzkich, 55 km dróg powiatowych.

Średnie natężenie ruchu na drogach wojewódzkich nr 664 Augustów – Lipsk i nr 673 Lipsk – Dąbrowa Białostocka wynosi 877 poj/dobę.

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem, modernizacją i przebudową sieci dróg będących w zarządach Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, Zarządu Województwa Podlaskiego należy do zarządcy drogi.

Do zadań gminy należy utrzymanie rezerw terenowych dla modernizacji drogi wojewódzkiej, w tym rezerwy terenu dla nowych przebiegów, skrzyżowań, wiaduktów i węzłów.

Na terenie gminy mogą powstać groźne w skutkach pożary. Zagrożonymi rejonami są jednostki osadnicze, w których dominuje zabudowa niska i zwarta wykonana w z materiałów palnych.

Gwałtowne burze z gradobiciem, czyniące znaczne spustoszenia w zagrodach i na polach są również dużym zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego. Susza, powoduje wyschnięcie cieków, obniżenie się poziomu wód gruntowych, znaczne obniżenie się poziomu wód w rzekach. Skutkiem suszy jest więc zwiększenie stężeń zanieczyszczeń w wodach, śnięcie ryb w rzekach, usychanie upraw rolnych i leśnych.

Zagrożenie powodziowe występuje w obrębie Lipska i jest powodowane okresowym wzbieraniem wód rzek Biebrza. W przypadku wystąpienia powodzi akcją ratunkową kieruje Zespół Reagowania Kryzysowego w Augustowie.

Potencjalnym zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego jest także lądowisko dla helikopterów Straży Granicznej a także ewentualna awaria działającej oczyszczalni ścieków. Jednak te źródła należy rozpatrywać w ewentualnych nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska.

## EDUKACJA EKOLOGICZNA

Konieczność działania na rzecz edukacji ekologicznej wynika z zapisów zawartych 
w ustawie „Prawo ochrony środowiska”. W art. 77 ustawy omówiono obowiązek włączenia problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju do programu nauczania we wszystkich typach szkół, jak również we wszystkich kursach, które podnoszą kwalifikacje zawodowe obywateli. Edukacja ekologiczna na terenie gminy jest prowadzona na wielu płaszczyznach i różnymi metodami. Ze względu na zróżnicowanie wieku osób do których jest skierowana, edukację prowadzą samorządy terytorialne, jednostki oświatowe.

Bardzo ważnym elementem edukacji ekologicznej są liczne wycieczki organizowane dla dzieci i młodzieży szkolnej do miejsc, które zachowały przyrodę mało zniszczoną 
i przekształconą, czyli do parków krajobrazowych, narodowych i rezerwatów przyrody.

Edukacja ekologiczna nie ogranicza się tylko do dzieci i młodzieży, ale ich adresatami są wszyscy mieszkańcy terenu gminy.

Edukacja na etapie szkoły polega przede wszystkim na wprowadzeniu do programu nauczania dodatkowych godziny zajęć z ekologii, a dzieci i młodzież realizują zadania programowe przy użyciu: wycieczek, gazetek szkolnych, różnorodnych akcji, wystawek, pogadanek, spotkań. Organizowane są konkursy selektywnej zbiórki odpadów oraz program pn. Biebrzańskie Rady na Odpady. Młodzież co roku aktywnie uczestniczy w akcji Sprzątanie świata. W związku z niedalekim sąsiedztwem Biebrzańskiego Parku Narodowego w szkole dużą rolę przykłada się do edukacji przyrodniczej związanej z ochroną przyrody i parkami narodowymi.

Na terenie gminy jest wydawana lokalna gazeta pn. Echo Lipska, w której poruszane są m.in. zagadnienia związane z ochroną środowiska. Tematyka odpadów poruszana jest 
w trakcie sesji gminnych, gdzie prezentowane są informacje o zagrożeniach płynących
z braku właściwej gospodarki ściekami i odpadami.

## ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Proces zarządzanie obejmuje następujące czynności planowanie, organizowanie, decydowanie, motywowanie, kontrolowanie. W każdym systemie zarządzania można wyodrębnić sferę procesów realnych i sferę regulacji. Sfera procesów realnych obejmuje działalność człowieka skierowaną bezpośrednio na podmioty materialne i przekształcenie materii, a sfera regulacji – całość procesów informacyjnych, myślowych i decyzyjnych, podejmowanych z myślą o kształtowaniu systemu sfery realnej.

Wyodrębnioną i odpowiedni uporządkowaną część rzeczywistości, która jest związana z zarządzaniem, użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, nazywamy systemem zarządzania (sterowaniem) środowiskiem. System ten jest złożony i niejednorodny.

Reforma ustrojowa państwa spowodowała znaczące zmiany w strukturze organizacyjnej ochrony środowiska. Struktura ta jest obecnie niezwykle złożona. Funkcjonuje na 4 poziomach: centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Nowy podział kompetencji wprowadzony z dniem 1 stycznia 1999 r., a następnie zmieniony nowymi regulacjami prawa ekologicznego, stanowi dużą uciążliwość zarówno dla administracji publicznej, jak i dla wszystkich stron biorących udział w działaniach podejmowanych na rzecz ochrony środowiska.

Na schemacie poniżej przedstawiono w uproszczony sposób podstawową strukturę administracji publicznej w Polsce, która realizuje także zadania związane z zarządzaniem środowiskiem.

Do organów ochrony środowiska należą:

- Organy decyzyjne państwa: Sejm wraz z Senatem i Prezydentem oraz Rada Ministrów.

- Centralne organy administracji państwowej: premier, ministrowie i kierownicy urzędów centralnych, ministerstwa i urzędy centralne.

  - Minister Środowiska – odpowiedzialny za realizację Polityki ekologicznej państwa, konwencji międzynarodowych, przygotowanie projektów ustaw ekologicznych 
i rozporządzeń wykonawczych

- Terenowe organy administracji rządowej: wojewodowie i urzędy wojewódzkie.

- Wojewoda – wydaje decyzje analogiczne do starosty, ale w odniesieniu do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających obligatoryjnie raportu o oddziaływaniu na środowisko, obejmuje ochroną konserwatorską cenne formy ochrony przyrody, realizuje zadania z zakresu łowiectwa, nadzoru nad lasami prywatnymi

- Samorządy terytorialne: gminne, powiatowe, wojewódzkie.

  - Wójt, burmistrz, prezydent miasta (rozpatrują sprawy związane z korzystaniem ze środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, wycinaniem drzew, krzewów, utrzymaniem zieleni, realizują uchwały rad gmin w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię, odprowadzenia ścieków, systemu zbierania odpadów komunalnych, realizacji postanowień planu zagospodarowania przestrzennego gminy),

  - Starosta – główny decydent w ochronie środowiska, wydający decyzje dla przedsięwzięć, które są klasyfikowane jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko (spis decyzji poniżej), sprawujący nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, spółkami wodnymi, racjonalną gospodarką łowiecką, ochroną przyrody, realizujący zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Rodzaje decyzji środowiskowych, które wydaje starosta:

    - pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

    - pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska,

    - pozwolenie na emitowanie pól elektromagnetycznych,

    - decyzja uzgadniająca zakres, sposób i termin zakończenia rekultywacji,

    - pozwolenie zintegrowane,

    - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód ,

    - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych,

    - pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,

    - pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,

    - pozwolenie wodnoprawne na długotrwałe obniżenie zwierciadła wody podziemnej,

    - pozwolenie wodnoprawne na odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,

    - pozwolenie wodnoprawne na wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie,

    - pozwolenie na wytwarzanie odpadów,

    - decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

    - pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, transportu odpadów,

    - koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych (bez użycia materiałów wybuchowych i na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3,

    - zatwierdzenie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga koncesji.

  - Marszałek Województwa – zajmuje się egzekwowaniem opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i ich redystrybucją na rzecz funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej; prowadzi także bazę danych o emisjach substancji, wytwarzanych odpadach, pobranej ilości wody w województwie. Jest organem w zakresie melioracji wodnych, uchwala wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego, strategię rozwoju województwa i program ochrony środowiska, sprawuje kontrolę nad WFOŚiGW.

- Jednostki gospodarcze (produkcyjne i usługowe)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – wykonuje kontrole przestrzegania wymogów ochrony środowiska przez wszystkich korzystających ze środowiska, bada i ocenia stan środowiska (monitoring środowiska), wymierza kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska, prowadzi działania zapobiegające nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

Nowy podział kompetencji w zakresie ochrony środowiska nakłada na wszystkie szczeble samorządu i organów rządowych obowiązek wzajemnego informowania się i uzgadniania. Należy podkreślić wzmocnienie relacji i wpływu organów samorządowych na działanie Inspekcji Ochrony Środowiska oraz uprawnienia kontrolne organów samorządowych.

Oprócz wyżej wymienionych zadań starosty, określone zadania w zakresie ochrony środowiska należą do Rady i Zarządu Powiatu.

Rada Powiatu :

- uchwala Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami,

- co 2 lata analizuje raporty z realizacji Programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami,

- ustanawia obszary ograniczonego użytkowania wokół niektórych instalacji (składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, oczyszczalni ścieków, tras komunikacyjnych, linii i stacji elektroenergetycznych oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej),

- wyraża zgodę na powołanie społecznej straży rybackiej.

Władze Gminy odpowiadają za następujące zadania z zakresu gospodarki   środowiskiem:

- ochronę środowiska – najczęściej poprzez wprowadzanie zakazów i nakazów dotyczących sposobu użytkowania powierzchni, przestrzeni i zasobów naturalnych oraz poprzez organizacyjno – finansowe stwarzanie podstaw do bodowy komunalnych urządzeń ochrony środowiska.

- zarządzanie środowiskowe gminą

- promowane zasad zrównoważonego rozwoju

- opracowywanie i realizacje programów ekorozwoju gminy, jak np. program ochrony środowiska, plan gospodarki odpadami czy strategia zrównoważonego rozwoju

- opracowywanie i realizacji jednostkowych proekologicznych dokumentów, jak np. dot. ograniczenia niskiej emisji, stworzenia parku miejskiego itp.

Do zadań własnych Gminy z zakresu środowiska należy:

- ład przestrzenny

- gospodarka terenami

- ochrona środowiska

- dbałość o infrastrukturę techniczną służącą ochronie środowiska (wodociągi, oczyszczalnie ścieków, kanalizacja, składowiska odpadów)

- zieleń komunalna i zadrzewianie

- utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarka odpadami na terenie gminy

- tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów

- organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

- zatwierdzenie ugody w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach

- organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych

- zarządzanie ewakuacją ludności na wypadek zagrożenia np. powodziowego

- edukacja ekologiczna

- opiniowanie projektów dokumentów dot. tworzenia parku krajobrazowego

- wprowadzanie form ochrony przyrody

- ustanawianie parków wiejskich i miejskich

- opiniowanie rocznych planów łowieckich

- współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz rozstrzyganie sporów

- ustalanie statutu uzdrowiska

- opiniowanie powołania i odwołania naczelnego lekarza uzdrowiska.

Oddziaływanie Gminy na środowisko naturalne może być bezpośrednie, jak 
w przypadku:

  - zużycia energii, wody i innych materiałów przez pracowników urzędu

  - recykling odpadów biurowych

  - transport pracowników

  - emisja zanieczyszczeń do atmosfery

i pośrednie, jak w przypadku:

- gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

- zaopatrzenia  mieszkańców w wodę

- odprowadzania ścieków

- gospodarki odpadami

- edukacji ekologicznej

Władze gminne mogą wykonywać swe zadnia z zakresu gospodarowania środowiskiem dzięki instrumentom finansowym i prawnym, takim jak:

- wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów

- kary pieniężne za samowolne usuwanie drzew i zakrzewień

- ustanawianie ograniczeń czasu pracy lub korzystania z urządzeń uciążliwych dla środowiska

- nakazywanie czynności ograniczających uciążliwość  dla środowiska

- określanie warunków i wymagań wobec osób hodujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych

- nakazywanie wykonania zabezpieczeń wody przed zanieczyszczeniem i zakaz odprowadzania ścieków bez pozwolenia wodnoprawnego.

Rada Gminy oddziaływuje na środowisko pośrednio, poprzez:

  - uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

  - uchwalanie budżetu gminy

  - uchwalanie planów gospodarczych i rozwojowych mikroregionu

  - ustalanie zakresu działań jednostek pomocniczych

  - uchwalanie podatków i opłat lokalnych, w tym np. stawek za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów, czy

  - podejmowanie decyzji odnośnie współpracy z innymi jednostkami, jak np. tworzenie związku gmin itp.

Ochrona środowiska niejednokrotnie jest także realizowana przez stowarzyszenia
i związki gmin, powołane np. w celu wspólnej gospodarki odpadami.

## PODSUMOWANIE ANALIZY

Wybór właściwej drogi rozwoju i zarządzania strategicznego regionem musi się opierać na rzetelnej analizie oddziaływania różnych czynników rozwoju w aktualnej Zgromadzenie wszelkich dostępnych i istotnych danych przy opracowaniu Programu Ochrony Środowiska oraz ich analiza połączona z wnioskowaniem stanowi podstawę przy opracowaniu tego typu dokumentów. Wiodącym narzędziem stosowanym do oceny czynników rozwoju przy uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych jest analiza SWOT.

W ramach uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych analizowano następujące obszary:

- Ochrona wód,

- Gospodarka wodno – ściekowa,

- Warunki glebowe,

- Środowisko przyrodnicze,

- Ochrona atmosfery,

- Gospodarka odpadami,

- Gospodarowanie zasobami środowiska.

Poniżej w tabeli przedstawiono mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, które wywierają istotny wpływ na istnienie i rozwój środowiska.

Analiza SWOT

| Uwarunkowania wewnętrzne |
| --- |
| Mocne strony | Słabe strony |
| OCHRONA WÓD |
| wysokie zasoby wód podziemnych, położenie gminy w zlewni rzeki o szczególnym znaczeniu funkcjonalnym, dobra jakość wód powierzchniowych, | zagrożenie skażeniem wód podziemnych |
| GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA |
| wysoki stopień zwodociągowania, nowoczesna oczyszczalnia ścieków, | niski stopień skanalizowania, |
| WARUNKI GLEBOWE |
| niski stopień degradacji powierzchni ziemi, | - zła jakość gleb, - Postępująca degradacja użytków zielonych spowodowana nienależytym wykonywaniem zadań związanych z melioracjami |
| ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE |
| Istnienie Biebrzańskiego Parku Narodowego Obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty, duży potencjał przyrodniczy i kulturowy duże kompleksy leśne, | mała odporność biologiczna drzewostanów na gruntach pozarolnych, yby |
| OCHRONA ATMOSFERY |
| czyste powietrze, dostępność paliw ekologicznych, dobre warunki wietrzne dla siłowni wiatrowych, | niewykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, brak gazyfikacji gminy, brak zorganizowanego systemu zaopatrzenia w ciepło, 50 - 60 % ogółu mieszkańców wykorzystuje węgiel, brak rozpoznania oddziaływania źródeł promieniowania elektromagnetycznego. |
| GOSPODARKA ODPADAMI |
| pojemne składowisko odpadów, spełniające wymogi ochrony środowiska, rozwijanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. | składowanie jako dominujący sposób unieszkodliwiania odpadów, brak systemu zbierania padliny, odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, istnienie dzikich wysypisk śmieci, |
| GOSPODAROWANIE ZASOBAMI ŚRODOWISKA |
| kształcenie na rzecz zrównoważonego rozwoju, udział społeczeństwa w aktywnych działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska. | Brak planu przestrzennego zagospodarowania gminy niedostateczny stopień świadomości ekologicznej społeczeństwa, niski poziom socjalny części społeczeństwa, |
| Uwarunkowania zewnętrzne |
| Szanse | Zagrożenia |
| integracja z UE i wpływ środków pomocowych, regulacje ogólnokrajowe i międzynaro-dowe zobowiązujące do podniesienia jakości środowiska, proces decentralizacji zarządzania środowiskiem, postęp technologiczny, korzystne warunki środowiska do wdrażania programów rolno-środowiskowych, system Natura 2000, popyt w krajach UE na żywność produkowaną metodami ekologicznymi. | niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa, częste zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, niedostateczne rozpoznanie niekorzystnych oddziaływań człowieka na środowisko (np. w zakresie zanieczyszczeń obszarowych). niedostateczna pula środków finansowych |

Przytoczone w tabeli główne obszary tematyczne mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń oddziałujących na środowisko gminy są kwintesencją wypracowanej 
w dyskusji listy szans i problemów. Właściwe ich odczytanie i pogrupowanie tematyczne doprowadziło do skondensowanej listy zagadnień, z którymi należy się uporać w dążeniu do osiągnięcia sukcesu podczas realizacji strategii. Rezultat analizy SWOT pozwolił wypracować priorytety i działania Programu Ochrony Środowiska.

Gmina dysponuje wieloma atutami, od których racjonalnego wykorzystania zależy powodzenie podejmowanych działań w ramach określonych celów strategicznych i zadań.

Wykonana analiza SWOT umożliwiła rozpoznanie i ocenę oraz ukazała potencjalne zagrożenia i kierunki ochrony środowiska.

# CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA 
I WOJEWÓDZTWA

Polityka ekologiczna jest to świadoma i celowa działalność władz różnych szczebli 
w odniesieniu do środowiska przyrodniczego. Polityka określa cele, metody środki zarządzania środowiskiem. Poniższe zapisy zostały wyprowadzone z obowiązujących dokumentów wyższego rzędu.

## ZASADY I CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ  PAŃSTWA

„Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010” jest realizacją ustaleń ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, która w art. 13 – 16 wprowadza obowiązek przygotowania i aktualizowania co 
4 lata polityki ekologicznej państwa.

W 1990 r. powstał pierwszy dokument „Polityka ekologiczna państwa”, przyjęty przez Radę Ministrów, a następnie w 1991 r. zaakceptowany przez Sejm i Senat RP. W 2000 r. została sporządzona „II Polityka ekologiczna państwa”, która w 2001 r. została  zaakceptowana przez Parlament. Ustala ona cele ekologiczne do 2010 i 2025 r. Opracowany w 2002 r. „Program Wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa, na lata 2002 – 2010” jest dokumentem o charakterze operacyjnym, tj. wskazującym wykonawców i terminy realizacji konkretnych zadań lub pakietów zadań, przewidzianych do realizacji, zgodnie 
z polityką ekologiczną państwa w latach 2002 – 2010, a także szacującym niezbędne nakłady i źródła ich finansowania.

Politykę ekologiczną, obejmującą lata 2003 – 2006 oraz 2007 – 2010, należy traktować jako aktualizację i uszczegółowienie długookresowej „II Polityki ekologicznej państwa”, przede wszystkim w nawiązaniu do priorytetowych kierunków działania określonych w przyjętym VI Programie działań Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska.

W Unii Europejskiej funkcjonują średniookresowe programy działań na rzecz środowiska, tak więc dostosowana do wymagań nowej ustawy „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010” wpisuje się również w funkcjonującą w tej dziedzinie praktykę. Aktualny, szósty program takich działań obowiązuje właśnie do 2010 r. Jest to tym bardziej warte podkreślenia, że znaczną część objętych „Polityką ...”  działań Polska będzie realizować już jako członek Unii.

„Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010” została przygotowana i będzie realizowana równolegle ze sporządzonymi wielokrotnie aktualizowanym „Narodowym programem przygotowania do członkostwa”, a zwłaszcza przyjętym dokumentem zawierającym końcowe ustalenia i przyjęte przez Polskę zobowiązania (CONF-PL 95/01).

Ustawa Prawo ochrony środowiska w art. 13 stwierdza, że polityka ekologiczna państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska.

We współczesnym świecie oznacza to przede wszystkim, że polityka ta powinna być elementem równoważenia rozwoju kraju i harmonizowania z celami ochrony środowiska celów gospodarczych i społecznych. Oznacza to także, że realizacja polityki ekologicznej państwa w coraz większym stopniu powinna dokonywać się poprzez zmiany modelu produkcji i konsumpcji, zmniejszanie materiałochłonności, wodochłonności 
i energochłonności gospodarki oraz stosowanie najlepszych dostępnych technik i dobrych praktyk gospodarowania, a dopiero w dalszej kolejności poprzez typowo ochronne, tradycyjne działania takie jak oczyszczanie gazów odlotowych i ścieków, unieszkodliwianie odpadów.

Oznacza to również, że aspekty ekologiczne powinny być obligatoryjnie włączane do polityk sektorowych we wszystkich dziedzinach gospodarowania, a także do strategii 
i programów rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Nadrzędną  wartością w polityce ekologicznej państwa jest człowiek, co oznacza, że zdrowie społeczeństwa, komfort środowiska, w którym żyją i pracują ludzie, życie obywatela są głównym kryterium realizacji polityki ekologicznej na każdym szczeblu. Polityka ekologiczna państwa ma służyć zaspokojeniu rosnących potrzeb człowieka.

Wiodącą zasadą polityki ekologicznej państwa jest przyjęta 
w Konstytucji RP zasada zrównoważonego rozwoju, która uzyskała prawo obywatelstwa wśród społeczeństw świata w wyniku Konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro w 1992 r. Istotą zrównoważonego rozwoju jest równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych.

Właściwemu osiąganiu celów polityki ekologicznej sprzyja przestrzeganie następujących zasad:

- Zasada równorzędności polityki ekologicznej , gospodarczej i społecznej.

- Zasada integralności polityki ekologicznej z każdą wyodrębnioną polityką sektorową - w skali państwa z polityka międzynarodową, (uwzględnienie celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi).

- Zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego i jednakowego obowiązku jego ochrony.

- Zasada „zanieczyszczający płaci” (odpowiedzialność za skutki zanieczyszczenia 
i stwarzania zagrożeń ponosi jednostka użytkująca zasoby środowiska),

- Zasada uspołecznienia przez stworzenie warunków do uczestnictwa obywateli,

- Zasada ekonomizacji polityki ekologicznej, czyli osiągania postawionych celów minimalnym nakładem sił i środków.

- Zasada przezorności (podwojenie działań, gdy pojawia się uzasadnione prawdopodobieństwo wystąpienia problemu),

- Zasada prewencji (podejmowanie działań zabezpieczających na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięć),

- Zasada stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT),

- Zasada subsydiarności (stopniowe przekazywanie kompetencji i uprawnień na niższych szczeblach zarządzania środowiskiem),

Cele polityki ekologicznej państwa przedstawione są poniżej:

Rozdział: Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody.

Poprawa środowiska ma nastąpić miedzy innymi w skutek następujących działań:

- utworzenia Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych NATURA 2000,

- znacznego wzrostu lesistości w Polsce z 28,5 % w 2001 roku do ok. 30% w 2020 roku,

- ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów,

- ochrony terenów wodno – błotnych,

- racjonalizacji użytkowania wody,

- zmniejszenia materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności
i odpadowości gospodarki, wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,

- ochrony gleb,

- ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych,

- kształtowania stosunków wodnych i ochrony przed powodzią.

Główne cele polityki to:

w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu

- utrzymanie na odpowiednim poziomie różnorodności biologicznej 
i krajobrazowej,

- zwiększenie powierzchni obszarów chronionych (do 1/3 terytorium kraju),

- renaturalizacja i poprawa stanu najcenniejszych, zniszczonych ekosystemów
i siedlisk,

- restytucja wybranych gatunków

- ochrona zasobów gleb użytkowanych przyrodniczo przed ich wyłączeniem 
z tego użytkowania,

- rekultywacja i renaturalizacja obszarów zdegradowanych,

- zwiększenie skuteczności ochrony obszarów objętych ochroną prawna,

- rozwój prac badawczych i inwentaryzacyjnych w zakresie oceny stanu 
i rozpoznania zagrożeń bioróżnorodności,

- utrzymanie krajobrazu rolniczego, zwiększenie wsparcia i rozwoju rolnictwa ekologicznego,

- zapewnienie ochrony i racjonalnego gospodarowania bioróżnorodnością,

- wzrost stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa i władz lokalnych,

- zachowanie tradycyjnych praktyk gospodarczych na terenach przyrodniczo cennych,

- zapewnienie przeciwdziałania wprowadzania obcych gatunków, zagrażających integralności naturalnych ekosystemów i siedlisk.

w zakresie ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów

- wzbogacanie i racjonalne użytkowanie zasobów leśnych,

- dalsze zwiększanie lesistości, stałe powiększanie zasobów leśnych,

- rozszerzanie zasięgu renaturalizacji obszarów leśnych,

- kształtowanie lasu wielofunkcyjnego (poprawa funkcji wodochronnej, klimatotwórczej, glebochronnej),

- wdrożenie zasad ochrony i powiększenie różnorodności biologicznej w lasach na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym,

- zachowanie zdrowotności i żywotności ekosystemów leśnych,

- zapewnienie ochrony leśnych zasobów genowych,

- racjonalne, zgodne z zasadami przyrody, użytkowanie zasobów leśnych,

- zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego lub odtworzenie śródleśnych zbiorników wodnych,

- utrzymanie i wzmacnianie społeczno – ekonomicznej funkcji lasów,

- ochrona gleb leśnych,

- wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień jako czynnika ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz racjonalnego użytkowania przestrzeni przyrodniczej,

- zapewnienie lasom i zadrzewieniom właściwego znaczenia w planowaniu przestrzennym,

- poprawa stanu i produkcyjności lasów prywatnych.

w zakresie ochrony gleb

- przeciwdziałanie przejmowania gleb nadających się do wykorzystania rolniczego lub leśnego na inne cele, zwłaszcza inwestycyjne,

- podniesienie poziomu wiedzy użytkowników gleb i gruntów w zakresie możliwości eksploatacji gleb,

- doskonalenie struktur organizacyjnych zajmujących się problematyką ochrony gleb, racjonalnego ich użytkowania, przygotowania programów działań w tym zakresie,

- wprowadzenie w rolnictwie sposobu produkcji zgodnego z ustawą o rolnictwie ekologicznym,

- objęcie monitoringiem gleb rejestracji zmian fizycznych, chemicznych 
i biologicznych wynikających z rodzaju i intensywności eksploatacji oraz oddziaływania różnych negatywnych czynników,

- przywracanie wartości użytkowej glebom, które uległy degradacji (oczyszczanie, rekultywacja, odbudowa właściwych stosunków wodnych),

- maksymalne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych.

w zakresie ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych

  - ograniczenie wydobycia kopalin, jeśli możliwe jest znalezienie substytutu danego surowca,

  - zwiększenie efektywności wykorzystania rozpoznanych i eksploatowanych złóż,

  - objęcie ochroną zasobów kopalin leczniczych i wód podziemnych, zwłaszcza głównych zbiorników tych wód,

  - poszerzanie wiedzy o budowie geologicznej Polski i kontynuowanie prac 
w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i dokumentowania nowych złóż,

  - ograniczanie naruszeń środowiska towarzyszących eksploatacji kopalin
 i pracom geologicznym.

w zakresie biotechnologii i organizmów zmodyfikowanych genetycznie

- podnoszenie świadomości społecznej w zakresie biotechnologii 
i bezpieczeństwa biologicznego,

- rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa biologicznego.

Rozdział: Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody
 i energii.

Poprawa środowiska ma nastąpić miedzy innymi w skutek następujących działań:

- wprowadzenie wskaźników wodochłonności, materiałochłonności 
i energochłonności produkcji do systemu statystyki publicznej.

- Budowa instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych,

- Zorganizowanie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i zreorganizowanie regionalnych zarządów

Główne cele polityki to:

w zakresie materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności i odpadowości gospodarki:

- Wprowadzenie systemu kontroli wodochłonności produkcji,

- Ograniczenie zużycia wody z wód podziemnych,

- Zmniejszenie energochłonności i materiałochłonności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii,

- Intensyfikacja stosowania obiegów zamkniętych oraz wtórnego wykorzystania mniej zanieczyszczonych ścieków,

w zakresie wykorzystania energii odnawialne:

- Wzrost produkcji ze źródeł odnawialnych,

w zakresie kształtowania stosunków wodnych i ochrona przed powodzią:

- Eliminowanie wykorzystania wód podziemnych na cele przemysłowe,

- Racjonalizacja zużycia wody,

- Efektywna ochrona przed powodzią,

Rozdział: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i wzrost bezpieczeństwa ekologicznego.

Poprawa jakości środowiska i wzrost bezpieczeństwa ekologicznego ma nastąpić miedzy innymi w skutek podjęcia działań dotyczących:

- jakości wód,

- jakości powietrza,

- gospodarowania odpadami,

- bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego,

- poważnych awarii przemysłowych

- oddziaływania hałasu.

- oddziaływania pól elektromagnetycznych.

Główne cele polityki to:

w zakresie jakości wód:

- osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wszystkich rodzajów wód pod względem jakościowym i ilościowym,

- zapobieganie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania „u źródła”,

- ochrona wód Morza Bałtyckiego przed substancjami biogennymi i niebezpiecznymi oraz przed nadmiernym eksploatowaniem zasobów żywych,

- przywracanie wodom podziemnym i powierzchniowym właściwego stanu ekologicznego, a przez to zapewnienie odpowiednich źródeł poboru wody do picia,

- zlewniowe zarządzanie gospodarką wodną i jakością wód,

w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem:

- poprawa stanu czystości powietrza,

- uzyskanie norm emisyjnych wymaganych przez przepisy UE,

- konsekwentne przechodzenie na likwidację zanieczyszczeń „u źródła”,

- coraz szersze normowanie emisji w przemyśle, energetyce i transporcie,

- wprowadzanie norm ograniczających emisję do powietrza zanieczyszczeń 
w procesie produkcyjnym (w pełnym cyklu życia produktów i wyrobów),

w zakresie gospodarowania odpadami:

- pełne wprowadzanie w życie regulacji prawnych dot. odpadów,

- zapobieganie powstawania odpadów, przy rozwiązywaniu problemu odpadów 
„u źródła”,

- zwiększenie poziomu odzysku odpadów,

- stwarzanie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi,

- zbudowanie krajowego systemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,

w zakresie bezpieczeństwa chemicznego:

- włączenie się Polski do realizacji międzynarodowych programów związanych
z bezpieczeństwem chemicznym i biologicznym,

- harmonizowanie polskich przepisów prawnych z przepisami UE oraz wdrażanie wymogów i zaleceń,

w zakresie poważnych awarii:

- eliminowanie lub zmniejszenie skutków dla środowiska z tytułu poważnych awarii,

- sporządzenie ocen ryzyka obiektów, planów operacyjno – ratowniczych wojewódzkich 
i powiatowych planów zarządzania ryzykiem,

- doskonalenie istniejącego systemu ratowniczego na wypadek zaistnienia awarii 
i klęsk żywiołowych,

- wprowadzenie systemu ubezpieczeń ekologicznych,

w zakresie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego:

- zmniejszenie skali narażania ludności na ponadnormatywny poziom hałasu,

- nie dopuszczanie do pogorszenia się klimatu akustycznego tam, gdzie obecnie sytuacja jest korzystna,

- kontrola i ograniczenie emisji do środowiska promieniowania niejonizującego,

- stworzenie struktur zajmujących się monitorowaniem i badaniem pól elektromagnetycznych,

- kształtowanie zieleni zorganizowanej pełniących funkcje ochronne,

- harmonizacja polskich przepisów z odpowiednimi dyrektywami UE,

- poprawa systemu transportu zbiorowego,

- produkcja urządzeń i pojazdów o hałaśliwości zgodnej z normami międzynarodowymi,

w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu:

- włączenie się Polski do wysiłków społeczności międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu globalnego,

- zintegrowanie polskiej polityki ochrony klimatu z polityką UE,

- wypełnienie przez Polskę zobowiązań do redukcji emisji gazów cieplarnianych
o 6 % w stosunku do roku bazowego,

- zapewnienie realizacji polityki ochrony klimatu na poziomie sektorów gospodarczych
i przedsiębiorstw.

### Limity krajowe

W II Polityce ekologicznej państwa ustalone zostały ważniejsze limity krajowe, związane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawą stanu środowiska. Limity te mają być osiągnięte do 2010 r. Są to:

- zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50 % w stosunku do stanu w 1990 r. 
(w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle),

- ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50 % w stosunku do 1990 r., 
w taki sposób, aby uzyskać co najmniej średnie wielkości dla państwa OECD 
(w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB),

- ograniczenie zużycia energii o 50 % w stosunku do 1990 r. i 25 % w stosunku do 2000r. również w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PBK),

- dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem  z 1990 r.,

- odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50 % papieru i szkła 
z odpadów komunalnych,

- pełna (100 %) likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów przemysłowych,

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych w stosunku do stanu z 1990 r., z przemysłu o 50 %, z gospodarki komunalnej (na terenie miast i osiedli wiejskich) o 30 % i ze spływu powierzchniowego – również o 30 %,

- ograniczenie emisji pyłów o 75 %, dwutlenku siarki o 56 %, tlenków azotu 
o 31 %, niemetanowych lotnych związków organicznych o 4 % i amoniaku 
o 8 % w stosunku do stanu w 1990 r.,

- do końca 2005 r. wycofać z użytkowania etylinę i przejść wyłącznie na stosowanie benzyny bezołowiowej.

Limity określone w Polityce ekologicznej państwa na lata 2003 – 2006
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010.

| Lp. | Limity |
| --- | --- |
| 1. | Wzrost lesistości do 30 % w 2020 r., zgodnie z krajowym programem zwiększenia lesistości (2003). |
| 2. | Europejska sieć ekologiczna NATURA 2000, średnio 15 % |
| 3. | Rekultywacja starych składowisk od 2003 r. |
| 4. | Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód powierzchniowych (zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną) do 2015 r. |
| 5. | Redukcja biogenów w dorzeczu Wisły i Odry ze ścieków komunalnych o 75 % do 2015 r. |
| 6. | Zaprzestanie odprowadzania do Bałtyku substancji niebezpiecznych do 2006 r. |
| 7. | Wyposażenie aglomeracji liczących powyżej 15 tys. mieszkańców w oczyszczalnie ścieków do 2015 r. |
| 8. | Wyposażenie aglomeracji liczących 2 - 15 tys. mieszkańców w oczyszczalnie ścieków do 2010 r. |
| 9. | Ograniczenie zanieczyszczeń azotowych pochodzących z rolnictwa (budowa nowoczesnych stanowisk do składowania obornika i zbiorników na gnojówkę w gospodarstwach rolnych) do 2010 r. |
| 10. | Udział energii odnawialnej – 7,5 % do 2010 r., zgodnie ze Strategią rozwoju energetyki odnawialnej i rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 r. |
| 11. | Opracowanie programów naprawczych ochrony powietrza (dla obszarów, gdzie występuje przekroczenie poziomów odniesienia jakości powietrza) do 2003 r. |
| 12. | Wzrost odzysku odpadów komunalnych o 30 % do 2006 r. i 75 % do 2010 r. (w stosunku do 2000 r.) |
| 13. | Sporządzenie wojewódzkich planów zarządzania ryzykiem oraz powiatowych, gdy występuje więcej niż 5 obiektów niebezpiecznych do 2010 r. |
| 14. | Sporządzenie dla wszystkich aglomeracji powyżej 100 tys. mieszkańców map akustycznych do 2010 r. |

## CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Dokumentem nadrzędnym wytyczającym cele i kierunki działań w zakresie polityki ekologicznej województwa jest „Strategia rozwoju województwa podlaskiego”.

W dniu 27 czerwca 2003 r. Sejmik Województwa Podlaskiego w Białymstoku uchwalił "Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2003 - 2006" wraz 
z "Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami" (uchwała nr IX/81/03).

Główne cele programu „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006” są następujące

- zachowanie oraz odtwarzanie rodzimego bogactwa przyrodniczego i walorów krajobrazowych,

- ochronę zasobów i poprawę jakości wód podziemnych, racjonalne użytkowanie kopalin, gleb i powierzchni ziemi,

- ochronę zasobów wód powierzchniowych, poprawę ich jakości i zapobieganie zanieczyszczeniu,

- poprawę stanu czystości terenów i zapobieganie zanieczyszczeniu  powierzchni ziemi,

- poprawę jakości powietrza atmosferycznego,

- zmniejszenie dyskomfortu pracy i zamieszkiwania na terenach zurbanizowanych,

- ograniczanie ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz sprawne usuwanie 
ich skutków,

- wzrost wiedzy społeczeństwa o stanie środowiska naturalnego, jego zagrożeniach 
oraz sposobach przeciwdziałania zagrożeniom,

- wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz poprawa komunikacji społecznej w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych województwa.

Wymienione cele realizowane będą poprzez działania o charakterze inwestycyjnym i organizacyjno – prawnym, zmierzające do eliminacji lub zmniejszania natężenia oddziaływania czynników zagrażających zasobom i jakości środowiska naturalnego oraz do  odtwarzania  użytkowanych zasobów. Należą do nich:

- monitorowanie stanu środowiska oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń,

- racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych; zmniejszanie materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności produkcji oraz zmniejszanie poboru wody na cele komunalne,

- zmniejszanie ilości wytwarzanych ścieków, odpadów stałych oraz pyłów 
i gazów,

- unieszkodliwianie czynników zagrożenia dla środowiska,

- aktywna ochrona przyrody i krajobrazu,

- mobilizowanie społeczeństwa do podejmowania działań proekologicznych.

## CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ POWIATU AUGUSTOWSKIEGO

Cele strategiczne

- Poprawa jakości wód powierzchniowych.

- Ochrona przed zanieczyszczeniami wód podziemnych i jak najbardziej racjonalne ich użytkowanie.

- Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza ze wszystkich źródeł.

- Ochrona różnorodności biologicznej na gruntach różnych własności.

- Zmniejszenie uciążliwości transportu drogowego.

- Ochrona walorów krajobrazowych powiatu.

- Właściwa gospodarka odpadami.

- Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Priorytety ekologiczne na okres realizacji Programu  w latach 2004-2007

- Podjęcie budowy kanalizacji na terenach zwodociągowanych, a nie podłączonych do kanalizacji.

- Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków w zabudowie, która nie będzie podłączona do kanalizacji.

- Budowa kanalizacji i urządzeń oczyszczających wody opadowe.

- Zwiększenie retencji wód.

- Ograniczenie tzw. niskiej emisji, zwłaszcza na terenie miasta Augustów.

- Zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

- Poprawa jakości lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

- Propagowanie zasad funkcjonowania programu Natura 2000 i programów rolno -środowiskowych.

- Odciążenie terenów uzdrowiska i zabudowy mieszkaniowej Augustowa od transportu tranzytowego.

- Wdrażanie w praktyce zabudowy zgodnej z tradycjami budownictwa lokalnego uwzględniającego zróżnicowanie tradycji w granicach powiatu.

- Uruchomienie selektywnej zbiórki odpadów w wszystkich obiektach turystycznych, przedsiębiorstwach i obiektach usługowych.

- Budowa infrastruktury gospodarki odpadami.

# USTALENIA PROGRAMU

## PRIORYTERTY I DZIAŁANIA EKOLOGICZNE

Misja programu

Ekologiczna Gmina Miasta i Gminy Lipsk /n. Biebrzą zarządzana 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Powyższa misja będzie realizowana poprzez cele i zadania ekologiczne miasta oraz terenów wiejskich, które są zgodne z polityką ekologiczną kraju, województwa i powiatu. Ustalenia Programu Ochrony Środowiska są spójne i kompatybilne z celami i zadaniami Strategii rozwoju miasta i gminy.

Program będzie realizowany przez CELE ŚREDNIOOKRESOWE obejmujące lata 2004-2014 oraz przez PRIORYTETY - CELE KRÓTKOTERMINOWE (szczegółowe) w ramach każdego z celów długoterminowych, realizowane w latach 2004 - 2007.

CEL EKOLOGICZNY nr 1

RACJONALNA GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA

Główne PRIORYTETY- cele  krótkoterminowe tego celu średnioterminowego to:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowych wraz ze stacjami uzdatniania wody,

- zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,

- budowa punktu zlewczego przy oczyszczalni ścieków,

CEL EKOLOGICZNY nr 2

GOSPODARKA ODPADAMI

Główne PRIORYTETY- cele  krótkoterminowe tego celu średnioterminowego to:

- selektywna zbiórka odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych,

- recykling,

- bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów,

- rekultywacja składowisk i likwidacja „dzikich wysypisk”,

- utworzenie w Urzędzie Gminy elektronicznej bazy danych o stanie środowiska w gminie,

CEL EKOLOGICZNY nr 3

OCHRONA ATMOSFERY

Główne PRIORYTETY- cele  krótkoterminowe tego celu średnioterminowego to:

- uporządkowanie ewidencji gruntów zalesionych,

- ochrona przed hałasem komunikacyjnym,

- zmniejszanie emisji pyłów w atmosferze poprzez wykorzystywanie źródeł energii przyjaznych środowisku,

- zalesianie słaby, zdegradowanych, porolnych gleb,

- budowa czy też modernizacja systemów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach prywatnych z możliwością wykorzystania – gdzie to możliwe – odnawialnych źródeł energii (np. drewno, wody geotermalne, energia słoneczna, biomasa, biogaz),

- budowa płyt gnojowych, zbiorników na gnojówkę i gnojowicę w rodzinnych gospodarstwach rolnych o skoncentrowanej produkcji zwierzęcej i wyposażenie tych gospodarstw w specjalistyczne urządzenia do zagospodarowania tych nawozów,

- poprawa stanu sanitarnego obiektów turystycznych oraz bazy wypoczynkowej,

- modernizacja procesów technologicznych na energo i wodooszczędne oraz niskoemisyjne a ponadto stosowanie urządzeń technicznych ograniczających bądź eliminujących hałas, wibracje i promieniowanie niejonizujące,

CEL EKOLOGICZNY nr 4

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Główne PRIORYTETY- cele  krótkoterminowe tego celu średnioterminowego to:

- dbałość o utrzymanie stanu naturalnego środowiska,

- dbałość o poprawę stanu naturalnego środowiska,

- racjonalne czerpanie z zasobów środowiska naturalnego,

- korzystanie z zasobów odnawialnych,

- ochrona bioróżnorodności,

- ochrona szaty roślinnej i ochrona gatunków zwierzęcych,

- powołanie obszarów chronionego krajobrazu,

- wspomaganie wdrożenia programów rolno – środowiskowych,

- promowanie ekologicznej działalności rolnej,

CEL EKOLOGICZNY nr 5

DZIAŁANIA NA RZECZ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Główne PRIORYTETY- cele  krótkoterminowe tego celu średnioterminowego to:

- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,

- zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców,

- propagowanie zdrowego stylu życia,

- kształtowanie polityki informacyjnej mającej na celu rezygnację przez z kotłowni węglowych na rzecz alternatywnych źródeł energii,

- konkursy ekologiczne i działania akcyjne.

## PROGRAM ZADANIOWY

### ZADANIA WŁASNE GMINY

Realizując priorytety opisane powyżej władze gminy wdrożą następujące zadania:

| LP. | Nazwa zadania | Termin planowany zadania | Jednostka odpowie-dzialna | Źródła finansowania | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Budowa hydroforni i sieci wodociągowej | 2004 - 2005 | Samorząd gminy, | środki własne, SAPARD | 1 250 |
|  | Rozbudowa wodociągu gminnego | 2004 | Samorząd gminy, | Środki własne, SAPARD | 850 |
|  | Rozbudowa wodociągu gminnego c.d. | 2005 | Samorząd gminy, | Środki własne, PORR | 1 200 |
|  | Budowa punktu zlewnego przy oczyszczalni | brak danych | Samorząd gminy, | Środki własne, fundusze celowe, strukturalne | brak danych |
|  | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lipsku | 2004-2005 | Samorząd gminy, | Środki własne, SAPARD | 1 240 |
|  | Budowa kanalizacji deszczowej 2 km z separatorami | brak danych | Samorząd gminy, | Środki własne, fundusze celowe, strukturalne | brak danych |
|  | Uporządkowanie gospodarki odpadami | 2004-2005 | Samorząd gminy, | Środki własne, akcesyjne | 585 |
| 1 | Modernizacje kotłowni poprzez zastosowanie źródeł energii odnawianej (dotyczy: szkół i innych obiektów użyteczności publicznej) | 2004- 2007 | Samorząd gminy, | Środki własne, fundusze celowe, strukturalne | 1 500 |
| 1 | Edukacja ekologiczna w szkołach i placówkach kulturowych (np. konkursy ekologiczne) | Sukcesywnie od roku 2004 do 2014 | Urząd Gminy, szkoły, placówki kulturowe | Środki własne, fundusze celowe, strukturalne | 45 |
| 1 | Zalesianie | Sukcesywnie od roku 2004-2007 kontynuacja przez lata następne (uaktualnianie) | Urząd Gminy, nadleśnictwo | Środki własne, fundusze celowe, strukturalne | 4 |
| 1 | Utworzenie gminnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych | 2004-2006 | Urząd Gminy | Środki własne, fundusze celowe, strukturalne | 70 |
| 1 | Selektywna zbiórka odpadów i ich recykling | 2004 -2014 | Urząd Gminy | Środki własne, fundusze celowe, strukturalne | 40 |
| 1 | Promocja ekologicznej turystyki | 2004 -2007 | Urząd Gminy | Środki własne, fundusze celowe, strukturalne | 45 |
| 1 | Utworzenie społecznych rad ds. trwałego i zrównoważonego rozwoju przy urzędzie gminy | 2004 | Samorząd gminy | Środki własne gmin, | w ramach działań statutowych powiatu i gminy |
| 1 | Propagowanie modelu trwałego i zrównoważonego rozwoju w gminie | sukcesywnie | Samorząd gminy i powiatu | Środki własne samorządów, fundusze celowe | w ramach działań statutowych powiatu i gminy |
| 1 | Zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk | sukcesywnie | Urząd Gminy | Środki własne, fundusze celowe, strukturalne | 40 |
| 1 | Prowadzenie zajęć dydaktycznych na ścieżkach przyrodniczych | sukcesywnie | Szkoły | Środki własne, fundusze celowe, strukturalne | 15 |
| 1 | Budowa urządzeń oczyszczających wody deszczowe wprowadzane siecią kanalizacyjną do odbiorników | sukcesywnie | Samorząd gminy | Środki własne, fundusze celowe, fundusze pomocowe i strukturalne UE | 8 |
| 1 | Prowadzenie szkoleń zawodowych w zakresie prawa, zarządzania, technik ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, źródeł finansowania ochrony środowiska | sukcesywnie | Samorząd gminy i powiatu | Środki własne, fundusze celowe | w ramach działań statutowych |
| 1 | Racjonalizacja wykorzystania i modernizacja istniejących, scentralizowanych systemów grzewczych (modernizacja lub rozbudowa ciepłociągów i węzłów cieplnych z zastosowaniem najnowszych technologii i rozwiązań technicznych | 2006 | Samorząd gminy | środki własne MPEC fundusze celowe, | 15 |
| 1 | Programy rolno-środowiskowe, szkolenie rolników w zakresie rolnictwa ekologicznego, agroturystyki, | 2004 - 2006 | Urząd Gminy | Środki własne, fundusze celowe, strukturalne | 10 |
| SUMA | 6 917 |

### ZADANIA KOORDYNOWANE

| Lp. | Nazwa zadania | Termin realizacji | Jednostka odpowie-dzialna | Podmioty uczestniczące | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Monitorowanie jakości ścieków doprowadzanych i oczyszczonych w oczyszczalniach | Praca ciągła | Zarządzający oczyszczalnią | w ramach działań statutowych | Środki własne |
| 1 | Doskonalenie kontroli zakazu handlu zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt | praca ciągła | MŚ, Samorządy | Straż miejska, Policja, SG, Urząd Celny | Środki własne oraz podmiotów uczestniczących |
| 1 | Opracowanie i wdrożenie planów ograniczania emisji spalin oraz emisji wtórnej pyłu spowodowanej motoryzacją poprzez poprawę stanu dróg, budowę obwodnic terenów zabudowanych, rozbudowę systemów parkingowych w centrach administracyjno-usługowych oraz zagospodarowanie zielenią otoczenia dróg | sukcesywnie | Samorządy | GDDPiA, zarządy dróg | Budżet państwa, środki własne, fundusze celowe, środki pomocowe i strukturalne UE |
| , | Upowszechnianie i praktyczne wdrażanie zasad „Kodeksu dobrej praktyki rolniczej” | praca ciągła | Samorząd Województwa | ARiMR, ODR, samorządy gminy | Środki własne ARiMR i rolników, programy rolno-środowiskowe UE |
| 1 | Prowadzenie działalności wydawniczej, wspieranie produkcji filmów i innych materiałów posiadających walory edukacyjne | praca ciągła | Wojewoda, samorządy, parki narodowe, OEE | Wojewoda, Samorządy, parki narodowe i krajobrazowe, LP, NGO, ODN, ODR | Środki własne podmiotów uczestniczących, fundusze celowe |
| 1 | Modernizacja technologii uzdatniania wody do picia | sukcesywnie | Dyspozytorzy ujęć | Samorządy | Budżet państwa środki własne, f. celowe, f. pomocowe i strukturalne UE |
| 1 | Budowa urządzeń oczyszczających wody deszczowe wprowadzane siecią kanalizacyjną do odbiorników | sukcesywnie | GDDPiA, podmioty gospodarcze | Zarządy dróg, zakłady przemysłowe | Budżet państwa środki własne, fundusze celowe, fundusze pomocowe i strukturalne UE |
| 1 | Wyposażanie gospodarstw wiejskich w zabudowie rozproszonej w indywidualne systemy asenizacyjne – przydomowe oczyszczalnie ścieków | sukcesywnie | Samorządy | 24 000 | Środki własne podmiotów gospodarczych, fundusze celowe, fundusze pomocowe i strukturalne UE |
| 1 | Modernizacja lub wymiana istniejących źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowoczesne kotły opalane paliwem gazowym, ciekłym lub biomasą wyposażone w automatyczną regulację procesów spalania podnoszącą wydajność cieplną źródła | sukcesywnie | Podmioty gospodarcze, właściciele budynków | Samorządy | Środki własne podmiotów i osób fizycznych, fundusze celowe oraz pomocowe i strukturalne UE |
| 1 | Wspomaganie istniejących i tworzenie nowych ośrodków edukacji środowiskowej | 2006 | Wojewoda, samorządy, parki narodowe, LP | Parki narodowe i krajobrazowe, LP, NGO, samorządy | Środki własne i współorganiza-torów, fundusze celowe |
| 1 | Rozwój zagospodarowania edukacyjnego i turystycznego obszarów leśnych (ścieżki edukacyjne, szlaki turystyczne, tablice informacyjne itp.) | praca ciągła | Wojewoda, samorządy, LP, parki narodowe | LP, PTTK i inne NGO, samorządy, parki narodowe i krajobrazowe | Budżet państwa środki własne samorządów, LP i parków narodowych, fundusze celowe oraz pomocowe i strukturalne UE |

## UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE PROGRAMU

Realizacja Programu odbywać się będzie poprzez wykorzystanie przez Władze Gminy instrumentów prawnych, ekonomicznych – finansowych i społecznych. Ważnym czynnikiem realizacyjnym jest również akcesja państwa Polskiego do Wspólnoty Europejskiej.  Koordynatorem i głównym wykonawcą Programu będzie władza wykonawcza gminy.

### PRAWNE

Główne zadania samorządu na szczeblu gminnym, poza opracowaniem  programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami, to

- ochrona środowiska,

- zagospodarowanie przestrzenne,

- gospodarka terenami,

- edukacja ekologiczna,

- utrzymanie infrastruktury technicznej służącą ochronie środowiska, w tym: wodociągi, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kanalizacja, składowiska odpadów,

- utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarka odpadami na terenie gminy,

- tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów,

- zadrzewianie i zieleń komunalna,

- organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- zatwierdzenie ugody w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach,

- organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych,

- zarządzanie ewakuacją ludności na wypadek zagrożenia np. powodziowego,

- opiniowanie projektów dokumentów dot. tworzenia parku krajobrazowego,

- wprowadzanie form ochrony przyrody,

- ustanawianie parków wiejskich i miejskich,

- opiniowanie rocznych planów łowieckich,

- współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz rozstrzyganie sporów.

Realizacja Programu odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa polskiego 
i unijnego, w szczególności przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju.

Elementy prawne systemu działań gminy są takie jak:

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- kary pieniężne za samowolne usuwanie drzew i zakrzewień,

- ustanawianie ograniczeń czasu pracy lub korzystania z urządzeń uciążliwych dla środowiska,

- nakazywanie czynności ograniczających uciążliwość  dla środowiska,

- nakazywanie wykonania zabezpieczeń wody przed zanieczyszczeniem i zakaz odprowadzania ścieków bez pozwolenia wodnoprawnego,

- określanie warunków i wymagań wobec osób hodujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych.

Powyższe instrumenty prawne  maja znaczenie dla terminowej realizacji Programu ochrony środowiska, uwarunkowane są jednak terminowym ich wykonywaniem zgodnie z kompetencjami.

### EKONOMICZNE

Szczególne znaczenie ma ekonomiczny aspekt realizacji Programu.

Bez zabezpieczanie odpowiednich źródeł finansowania nie możliwa jest jego realizacja. Główne źródła ”DOCHODU” wspomagające realizację Programu to:

- administracyjne kary pieniężne wymierzane za niedopełnianie standardów określonych decyzjami administracyjnymi,

- grzywny,

- quasi odszkodowania administracyjne,

- opłaty koncesyjne, za eksploatację kopalin,

- opłaty za korzystanie ze środowiska (za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, za pobór wód, za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów, wycięcie drzew i krzewów), realizowane zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”,

- kary i opłaty za brak pozwoleń ekologicznych,

- pożyczki i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- dotacje i pożyczki z Ekofunduszu,

- kredyty z banków, w tym Banku Ochrony Środowiska,

- fundusze pomocowe Unii Europejskiej,

- budżetu samorządów,

- budżetu Państwa,

- środki mieszkańców i przedsiębiorców,

- dotacje, spadki i darowizny.

II Polityka Ekologiczna Państwa określa główne kierunki działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego szczegółowe cele działalności są aktualizowane co roku, łącznie z zasadami udzielania pomocy finansowej i listą przedsięwzięć priorytetowych. Zasadniczym celem NFOŚiGW jest wspieranie finansowe przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy jakości środowiska  naturalnego. Fundusz udziela pożyczek, dotacji i dopłat, dofinansowuje zadania inwestycyjne w zakresie ochrony powierzchni ziemi w tym ochrony środowiska przed odpadami. Jego główne priorytety to:

- likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów,

- unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym oraz zbiórka i wykorzystanie olejów,

- przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianiu odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecznych,

- realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych.

Z dofinansowania mogą korzystać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,   organizacje pozarządowe, a także przedsiębiorcy, realizujący przedsięwzięcia ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zasady przeznaczania środków finansowych narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska.

W każdym z 16 województw funkcjonuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przygotowuje on listę zadań priorytetowych, które mogą być dofinansowywane ze środków WFOŚiGW, określa zasady i kryteria, wyboru zadań. Rolą wojewódzkiego funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych 
o zasięgu regionalnym, a  podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.

Powiatach funkcjonują Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a w gminach Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki 
z gminnych funduszy przeznaczane są na edukację ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji, wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, działania z zakresu rolnictwa ekologicznego oddziaływujące na stan gleby, innych działań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju, ustalonych przez gminę.

Znaczącym źródłem wsparcia finansowego inwestycji proekologicznych w Polsce, w formie bezzwrotnych dotacji i preferencyjnych pożyczek, jest Fundacja  EkoFundusz. Obecnie jej fundatorem jest Minister Skarbu Państwa. Priorytetowymi dziedzinami EkoFunduszu są ochrona różnorodności biologicznej, gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych, unieszkodliwianie odpadów komunalnych i niebezpiecznych, ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu ziemi (ochrona klimatu), ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza). Dotacje mogą uzyskać projekty dotyczące inwestycji związanych bezpośrednio z ochroną środowiska, (w ich fazie implementacyjnej), a w dziedzinie przyrody również projekty nie inwestycyjne, poza opracowaniami i dokumentacja techniczną..

Innym źródłem współfinansowania inwestycji proekologicznych mogą być kredyty preferencyjne udzielane  np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z dopłatami do oprocentowania, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne, jak również kredyty międzynarodowych instytucji finansowych - Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) i Banku Światowego.

Obecnie część inwestycji służących ochronie środowiska naturalnego w Polsce jest wspierana przez Polityki Wspólnotowe i Fundusze Strukturalne.

Po wejściu do UE Polska może korzystać z Funduszy Strukturalnych na finansowanie inwestycji w ochronie środowiska. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego inwestycje będą realizowane poprzez Zintegrowane Programy Operacyjne Rozwoju Regionalnego - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego i jego Uzupełnienie (w skali kraju) i Regionalne Zintegrowane Programy Operacyjne Rozwoju Regionalnego (w poszczególnych województwach).  Inwestycje finansowane przez Europejski Fundusz Spójności realizowane będą na podstawie sektorowego programu operacyjnego i jego uzupełnienia.

„Ramy przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych określa Narodowy Plan Rozwoju (2004-2006). Plan ten będzie służył jako podstawa negocjowania przez Polskę Podstaw Wsparcia Wspólnoty, dokumentu określającego kierunki i wysokość wsparcia ze strony funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych  oraz jako podstawa interwencji z Funduszu Spójności. W ramach jednego z priorytetów Narodowego Planu Rozwoju: ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne, podstawowe znaczenie będzie miało wsparcie inwestycyjne ukierunkowane między innymi na racjonalną gospodarkę odpadami. W tym zakresie wsparcie będzie przeznaczone przede wszystkim na rozbudowę lub modernizacją składowisk odpadów komunalnych, systemy selektywnej zbiórki, recyklingu i odzysku odpadów komunalnych (sortownie, kompostownie), systemy zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Środki finansowe, przeznaczone na rekultywację uciążliwych dla środowiska składowisk, w tym składowisk odpadów przemysłowych dostępne są w ramach środowiskowych funduszy celowych oraz z uwagi na koncentrację przestrzenną i duże koszty takich działań, w ograniczonym zakresie także w ramach ZPORR. Program ten będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) oraz ze środków krajowych. Łącznie na program operacyjny w latach 2004-2006 przeznaczone będzie 6 645 mln euro, a ze środków publicznych  129 mln euro. ERDF wspiera m.in. inwestycje infrastrukturalne w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki odpadami (między innymi stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi), rekultywacji zdegradowanych terenów.

Równolegle z realizacją ZPORR realizowane będą duże projekty inwestycyjne współfinansowane z Funduszu Spójności. Środki pochodzące z tego funduszu nie będą przekazywane na działania wykonywane w ramach programów operacyjnych, ale będą ze sobą powiązane. Głównym celem strategii środowiskowej Funduszu Spójności jest wsparcie dla realizacji zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska, wynikających z wdrażania prawa Unii Europejskiej.

Priorytetem strategii  Funduszu Spójności jest przede wszystkim poprawa jakości wód powierzchniowych, zwiększenie dostępności wody do picia i poprawa jej jakości. Ponadto ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, racjonalizacja gospodarki odpadami, rekultywacja obszarów poprzemysłowych, a także wsparcie dla leśnictwa i ochrony przyrody. Będzie to realizowane między innymi poprzez: budowę komunalnych oczyszczalni ścieków i miejskiej kanalizacji, wsparcie gospodarki odpadami komunalnymi, mające na celu stworzenie systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Na finansowanie projektów związanych z realizacją tych priorytetów przewiduje się łącznie sumę 2000 mln euro.

Odbiorcami pomocy z Funduszu Spójności będzie przede wszystkim Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Krajowy Zarząd Parków Narodowych Lasy Państwowe i ich regionalne dyrekcje, a także parki narodowe oraz samorządy.”.

W ramach poszczególnych priorytetów Programu będą realizowane zadania finansowane z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Narodowego, Wojewódzkiego, Powiatowego i gminnych), budżetów: gmin, przedsiębiorstw i budżetu państwa, środków własnych ludności. Inwestorzy będą też występować o środki UE, kredyty Banku Ochrony Środowiska.

Niedostępność środków w odpowiedniej ilości zmusi samorządy do wyboru 
i realizacji zadań najpilniejszych.

### PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Planowanie przestrzenne odgrywa ważną rolę w polityce zrównoważonego rozwoju.  Powinno się dokonywać na podstawie ustawy z dnia 13 lutego 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa stanowi, iż podstawą polityki przestrzennej gminy jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy, w szczególności w stosunku do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Informacje zawarte w Studium, poza realizacją polityki przestrzennej, są wykorzystywane także do promocji rozwoju miasta oraz sporządzania planów i programów inwestycyjnych, branżowych, środowiskowych. Jednocześnie Studium koordynuje i zespala ustalenia planów miejscowych. Plany zagospodarowania przestrzennego są opiniowane i uzgadnianie z zarządem powiatu.

Planowanie przestrzenne powinno być ściśle skoordynowane z zarządzaniem środowiskiem. Już na etapie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prawne instrumenty planowania są  powiązane z prawnymi instrumentami ochrony środowiska. W prognozie planu uwzględnia się informacje z opracowań ekofizjograficznych, decyzji określających warunki korzystania ze środowiska, przeglądów ekologicznych, czy raportów oddziaływania na środowisko.  Powyższa zależność występuje w całym procesie lokalizacyjnym.

Podsumowując należy stwierdzić, iż zarządzanie środowiskiem nie powinno pomijać planowania przestrzennego, zaś proces planowania przestrzennego nie może się odbywać beż uwzględnienia zasad ochrony środowiska.

Przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz pod mieszkalnictwo, przemysł 
i usługi musi być zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Realizacja inwestycji powinna nie wpływać negatywnie na środowisko naturalne i społeczne. Procesy inwestycyjne muszą być zgodne ze wskazówkami i zaleceniami Raportów Oddziaływania na Środowisko.

### SPOŁECZNE

Główne uwarunkowania społeczne Programu to dostęp do informacji i sprawiedliwość rozstrzygnięć spraw z zakresu środowiska. Polska w 2003 roku ratyfikowała Konwencję 
o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska  z 1999r., podpisaną w Aarhus. Art. 7 Konwencji nakazuje zagwarantowanie udziału społeczeństwa w przygotowaniu planów 
i programów mających znaczenie dla środowiska i określa podstawowe obowiązki organów państwowych w zakresie zapewnienia udziału społecznego w postępowaniach dotyczących środowiska. Są to w szczególności:

- ustalenia zakresu podmiotowego konsultacji,

- ustalenia rozsądnych norm czasowych na poszczególne etapy konsultacji,

- przeprowadzenie konsultacji odpowiednio wcześnie w toku procedury decyzyjnej, gdy wszystkie warianty są jeszcze możliwe, a udział społeczeństwa może być skuteczny,

- należyte uwzględnienie konsultacji społecznych przy wydawaniu decyzji.

Jednakże organy państwowe  same podejmują decyzję co do szczegółowych sposobów powiadamiania społeczeństwa, metod zbierania uwag i wniosków oraz terminu i czasu trwania konsultacji społecznych.

Niniejszy dokument  został opracowany  z uwzględnieniem  powyższych przepisów prawnych. Program przygotowany został z udziałem szerokich konsultacji społecznych, przy uwzględnieniu głosów środowiska naukowego, gospodarczego, pracowniczego, kulturalnego
i pozarządowego. Założenia do programu, materiały, wnioski przedstawiano w mediach, 
w Internecie.

### ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ

Ważnym czynnikiem realizacyjnym jest również akcesja państwa Polskiego do Wspólnoty Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku. Polska zgodnie z Układem Europejskim 16 grudnia 1991r. Zobowiązała się do stopniowego dostosowania prawa polskiego od dokumentów obowiązujących we Wspólnocie Europejskiej, w tym również,  a może nawet w szczególności, prawa dotyczącego wykorzystania i ochrony środowiska. Stopniowo dostosowywane są regulacje w zakresie:

- ochrony przyrody,

- gospodarki odpadami,

- jakości wód,

- ograniczenia zanieczyszczeń przemysłowych i oceny ryzyka,

- zanieczyszczenia powietrza,

- hałasu z maszyn i urządzeń,

- substancji chemicznych i organizmów zmodyfikowanych genetycznie,

- bezpieczeństwa jądrowego i ochrony przed promieniowaniem.

Negocjacje przedakcesyjne w obszarze środowiska oficjalnie zamknięto 25 listopada 2002r. Komisja Europejska przyjęła wnioski o okresy przejściowe w odniesieniu do 9 aktów prawnych. Ustalenia stały się wiążące w dniu podpisania Traktatu Akcesyjnego 16 kwietnia 2003r. Ze względu na szeroki charakter regulacji prawnych, zgodnych z prawem wspólnotowym, administracja samorządowa musi podjąć  różnorodne działania mające na wdrażania nowych przepisów. Na szczególną uwagę  zasługują następujące aspekty:

- udział społeczny i udzielanie informacji o stanie środowiska i jego ochronie,

- zmiany dotyczące gospodarki wodno-ściekowej,

- rozwiązywanie problemów ochrony przyrody,

- gospodarka odpadami.

Aspekty te zostały uwzględnione w Programie. Wdrażanie unijnych wymagań w zakresie ochrony środowiska, wiążące się ze znaczącymi kosztami wspomagane współfinansowany będzie ze środków Polityk Wspólnotowych i Funduszy Strukturalnych. Podstawowe korzyści, jakie odniesie Polska we wdrażaniu unijnych wymagań prawnych to poprawa międzynarodowego wizerunku Polski, ważna zwłaszcza dla samorządów. Przełoży się to na zainteresowanie inwestorów naszymi terenami, poprawę infrastruktury wodno-ściekowej, zapewnienie usług w zakresie gospodarowania odpadami, poprawę jakości powietrza, wykorzystanie środków unijnych to poprawa sytuacji ekonomicznej mieszkańców, wyrażająca się zmniejszeniem kosztów uzdatniania wody i wymiany infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, zmniejszeniem kosztów produkcji w rolnictwie (obniżenie kosztów odkwaszania gleb), uzyskaniem wyższych plonów o lepszej jakości, zwiększeniem atrakcyjności turystycznej terenów, nowymi miejscami pracy.

### SYSTEM OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

System ocen oddziaływania na środowisko  jest jednym z  ważniejszych instrumentów prewencyjnych i prawnych ochrony środowiska, obok planów zagospodarowania przestrzennego i instytucji opłat i kar oraz finansowania działań proekologicznych jest podstawowym narzędziem jego ochrony. Stanowi uniwersalną procedurę weryfikowania programowania i planowania rozwoju, zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji. Umocowanie prawne dla procedury postępowania w sprawie raportów oddziaływania na środowisko stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska.

Przeprowadzenia procedury postępowania w sprawie raportów oddziaływania na środowisko dokumenty oraz ich zmiany, których realizacja może oddziaływać na środowisko, w szczególności:

- Projekty polityk, planów, strategii wynikłe z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, np. projekt koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, projekty strategii rozwoju, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Organ opracowujący te dokumenty ma obowiązek sporządzić raport oddziaływania na środowisko.

- Projekty sektorowych dokumentów strategicznych, takie jak projekty praktyk, strategii, planów lub programów, których obowiązek opracowania wynika z ustaw. Dotyczy działów: przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu.

Opracowanie dokumentów w zakresie gospodarki wodnej należy do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Pozostałe opracowania sektorowe leżą w gestii centralnych organów administracji państwowej.

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dotyczy także procedur lokalizacyjnych planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wśród tych przedsięwzięć znajdują się takie, dla których ustanowiono obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz takie, dla których raport może być wymagany postanowieniem właściwego organu.

Raport lub informacja o potencjalnym oddziaływaniu na środowisko jest częścią dokumentacji wymaganej do uzyskania następujących decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę obiektu budowlanego lub zmianie użytkowania obiektu, koncesji związanych z prawem geologicznym i górniczym, pozwoleń wodno-prawnych,	decyzji ustalających warunki robót mogących zmienić stosunki wodne, decyzji dotyczących scalania lub wymiany gruntu, decyzji o zmianie lasu na użytek rolny, decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrad lub dróg ekspresowych. Odpowiedzialnym za sporządzenie raportu jest inwestor lub zarządca obiektu. Postępowanie w sprawie przeprowadza organ właściwy do wydania decyzji. Organ ten może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedłożenia analizy przedrealizacyjnej po określonym okresie eksploatacji obiektu budowlanego.

W przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania  inwestycji na środowisko, organ ochrony środowiska może zobowiązać  inwestora do sporządzenia przeglądu ekologicznego.

Monitoring oddziaływania jest ważną częścią procesu oceny wpływu inwestycji na środowisko. Jest narzędziem przy pomocy, którego otrzymuje się informacje o wpływie  projektu na stan środowisko. Dostarcza  systemu wczesnego ostrzegania, który pozwala identyfikować zmiany nieprzewidziane w raporcie oddziaływania na środowisko, zanim jest za późno na wprowadzenie dodatkowych rozwiązań łagodzących. Monitoring wpływu inwestycji na poszczególne elementy środowiska naturalnego powinien przeprowadzony być za pomocą analiz  i ekspertyz. Analizy powinny być wykonywane z intensywnością zgodną z prawem polskim i unijnym.

## REALIZACJA  I  MONITORING  PROGRAMU

Istota monitoringu polega na prowadzeniu stałych obserwacji, dokonywania ciągłych, systematycznych pomiarów, określaniu narzędzi pomiarów przebiegu procesów, które nas interesują.  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami są jednocześnie narzędziami planowania i zarządzania środowiskiem przez władze samorządowe. Mają na celu wspomagać rozwój  obszaru i ochronę jego dziedzictwa naturalnego. Stosownie do tych dwóch funkcji powstaje zasadne wyróżnienie dwóch sfer jej obserwacji i oceny. Jedną sferą jest obserwacja Programu jako dokumentu planowania działań wspomagających rozwój i ochronę środowiska 
z całą logiką uzasadniania tych działań, drugą zaś jest obserwacja i ocena wdrażania działań w życie.

Monitoring Programu powinien odbywać się co roku, raz na 2 lata będzie przeprowadzana analiza porównawcza stanu wyjściowego i obecnego. Wzorcem dla takiego monitoringu mogą być wskaźniki oceny  realizacji planowanych zadań. Wskaźniki te można podzielić na trzy podgrupy:

- Wskaźniki produktu - opisujące rozmiar podejmowanych przedsięwzięć 
w ramach danego projektu, na przykład liczba zamkniętych dzikich wysypisk.

- Wskaźniki rezultatu - związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami przedsięwzięcia (projektu). Informują one o zmianach, jakie nastąpiły tuż po wdrożeniu danego przedsięwzięcia. Efekty bezpośrednie mogą być mierzone wartościowo i ilościowo, w tym ilość zutylizowanych odpadów.

- Wskaźniki oddziaływania - opisujące efekty odległe w czasie lub efekty pośrednie nie ograniczające się do korzyści beneficjentów (korzyści zewnętrzne). Pomiar tego typu efektów pośrednich jest tylko częściowo możliwy na wybranych przykładach, dających się zidentyfikować i zmierzyć. Całość efektów pośrednich może nie być jednoznacznie określona, może być jednak szacowana, np. % zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska

Można także monitorować efektywność ekonomiczną, ekologiczną i społeczną Programu. Wzór efektywności takich działań można określić następująco:

gdzie:

E – zintegrowana efektywność ekonomiczna, ekologiczna i społeczna,

N - nakład przeznaczony na uzyskanie efektu ekonomicznego,

Ne- nakład przeznaczony na uzyskanie efektu ekologicznego,

Ns- nakład przeznaczony na uzyskanie efektu społecznego,

P – efekt ekonomiczny,

Snw – straty ekonomiczne, które nie wystąpiły w wyniku poniesionych nakładów Ne,

Kpzag – korzyści pozagospodarcze, które uzyskano w wyniku poniesionych nakładów, 
np. na służbę zdrowia, prorodzinną politykę, edukację.

Wskaźniki monitorowania projektowanych przedsięwzięć powinny być realne, trafnie dobrane, mierzalne - umożliwiające porównania, wiarygodne i dostępne. Na przykładzie monitorowania działań będzie możliwe tworzenie warsztatu oceny oddziaływania na środowisko. Stworzenie w miarę pełnego indeksu wskaźników monitorowania projektów może stanowić podstawę do określenia monitorowania całe  Programu. Powinny być monitorowane bezpośrednie działania, a pośrednio również priorytety. Efekty wdrażania projektowanych przedsięwzięć powinny mieć wpływ na korekty układu  priorytetów,  opartych na diagnozie stanu istniejącego.

Lista przykładowych wskaźników:

- liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk

- liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków

- liczba nowych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

- % zmniejszenia zanieczyszczenia atmosferycznego

- % wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży

- % wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa dorosłego

- wzrost wielkości terenów chronionych – w ha

- liczba nowopowstałych gospodarstw ekologicznych

- liczba nowopowstałych  przedsiębiorstw ekologicznych

- liczba zmodernizowanych kotłowni

- liczba zmodernizowanych kotłowni z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

- wzrost wielkości terenów  leśnych – w ha

- liczba nowopowstałych zbiorników retencyjnych

- liczba wdrożonych programów rolno – środowiskowych

By wskaźniki mogły być realne, trafnie dobrane, mierzalne, należy przy ich doborze znać dane wyjściowe.

# Bliografia i Wykaz Skrótów

## Bibliografia

- Bednarek R., Prusunkiewicz Z. Geografia gleb, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997

- Bernaciak A., Gaczek W., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002.

- Błaszyk T., Górski J., Odpady a problemy zagrożenia i ochrony wód podziemnych, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 1996.

- Domański T., Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego Gminy, Wydawnictwo Hamal Books, Warszawa 1999.

- Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego, pod red. Andersona G., Śleszyńskiego J., Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.

- Geografia Polski : środowisko przyrodnicze, red. nauk. L.  Starkel, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999

- Kistowski M., Staszek W., Poradnik do opracowania gminnego i powiatowego programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, Gdańsk, Wydaw. DJ, 1999.

- Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

- Narodowy Program Przygotowania do członkostwa w UE, Rozdział 23 – Ochrona Środowiska; MOŚZNiL, 1999 r.

- Neuerburg W, Padel S: Rolnictwo ekologiczne w praktyce, Stowarzyszenie Ekoland, Warszawa 1994.

- Ochrona Środowiska 2001, GUS, Warszawa 2001

- Ochrona środowiska po reformie administracji publicznej, PROEKO sp. z o.o., Warszawa 1999.

- Piontek F., tom I, rozdział I Środowisko przyrodnicze w strategii wzrostu gospodarczego i w rozwoju zrównoważonym.

- Planowanie i wdrażanie polityka ochrony środowiska, poradnik, Warszawa, 2001.

- Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1998.

- Poskrobko B: Sterowanie ekorozwojem tom I i III Regionalne i gospodarcze aspekty ekorozwoju, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 1998.

- Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010, Warszawa, listopad 2002.

- Przewodnik dostosowania prawa do prawa Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, Komisja Wspólnot Europejskich, Warszawa styczeń 1998.

- Richling A., Solon J., Ekologia krajobrazu“, Wyd. 2. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1996.

- Strategia wykorzystania funduszu ISPA jako uzupełnienie instrumentu realizacji polityki ekologicznej państwa; MOŚZNiL, Warszawa 1999.

- Szlachta J., Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1999.

- Śleszyński J., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, ARIES, Warszawa 2000.

- Winpenny J.T., Wartość środowiska, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995.

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Stan środowiska województwa podlaskiego w latach 2000-2001, Białystok, 2000-2001.

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Jakość wód podziemnych w latach 2000–2002 na terenie województwa podlaskiego, Białystok, 2003.

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Ocena poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacja stref województwa podlaskiego w 2002 roku, Białystok, 2002.

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Ocena poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacja stref województwa podlaskiego w 2003 roku, Białystok, 2003.

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wyniki badań jezior przeprowadzonych w 2002 roku, Białystok, 2002.

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wyniki badań jezior przeprowadzonych w 2003 roku, Białystok, 2003.

- Woś A., Klimat Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.

- www.stat.gov.pl

## Wykaz Skrótów:

DPS	–	Dom Pomocy Społecznej

BOŚ –	Bank Ochrony Środowiska

ISO – 	Międzynarodowa Organizacja Normalizacji

ISPA – 	Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej

PHARE – 	Program Pomocy Polsce w Restrukturyzacji Gospodarki

SAPARD – 	Specjalny Program Akcesyjny Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

UE – 	Unia Europejska

ARiMR – 	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

WODR – 	Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WIOŚ – 		Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

NFOŚiGW – 	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WFOŚiGW –  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PFOŚiGW – 	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

OSP- 	Ochotnicza Straż Pożarna

ERDF-	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

ZPORR-	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

SIGOP – 	Systemu Informatycznego Gospodarki Odpadami

# Footnotes

Strona www gminy Lipsk, www.lipsk.pl

Statystyka Polska, Strona www.stat.gov.pl

strony www.lipsk.pl

Program ochrony środowiska, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa 2002

Program ochrony środowiska dla powiatu augustowskiego na lata 2004-2007

Stona www.stat.gov.pl,

Program ochrony ..., op.cit.

Dane GUS

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 roku w sprawie wartości progowych poziomów hałasu (Dz. U. nr 8 poz. 81)

WIOŚ, Raport o stanie środowiska województwa pomorskiego, 2001

B. Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 1998.

Strony www. Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego.

Zgodnie z: A. Baran „Planowanie przestrzenne jako narzędzie zarządzania środowiskiem” Białystok 2004r.

F. Piontek, Sterowanie ekorozwojem, t. I Teoretyczne aspekty ekorozwoju, rozdz. I Środowisko przyrodnicze w strategii wzrostu gospodarczego i w rozwoju zrównoważonym.